## Slide 1
Kupai tározó hatásvizsgálati eljárás
Közmeghallgatás
2022. január
Projekt megnevezése: „Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő – tározók)” tárgyú, KEHOP-1.5.0 konstrukció keretében tervezett projekt komplex előkészítési feladatai

## Slide 2
Kupai tározó
Többcélú tározó:
          Vízkárelháritási célú tározó
          Ökológiai célokat szolgáló tározó
          Jóléti tározó
          Vízminőség javítást szolgáló tározó
          Öntöző vizek biztosítása
          Villám árvízcsúcs-csökkentés

## Slide 3: A létesítés és üzemelés idején várható hatótényezők
Létesítés
Munkafázis | Hatótényezők | Közvetlen emisszió
Egyéb A tározó építése | Munkagépek be- és kiszállítása. | Munkagépek légszennyezők anyag emissziója: CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), PM10 Zajemisszió Kiporzás: szálló por (PM10), összes lebegő anyag (TSPM)
 | Töltésanyag beszállítása/kitermelése (agyag) | 
 | Egyéb építési anyagok beszállítása (beton, kő) | 
 | Stabilizált földút kialakítása | 
 | Földtöltés és egyéb építési alapanyagok kirakodása | 
 | Növényzetirtási munkák | 
 | Humusz letermelés és deponálás | 
 | Földgát alap kialakítása | 
 | Függőleges szivárgó és kavics ágyazat kialakítása | 
 | Szárazon rakott kőburkolat | 
 | Rávezető földmeder és árapasztó építése | 
 | Földgát megépítése | 
 | Gátkoronán stabilizált földút kialakítása | 
 | Csapadékvíz elvezetés kiépítése | 
 | Humusz terítés | 
 | Növénytelepítés | 
Anyag-nyerőhely | Letakarítás, deponálás | 
 | Haszonanyag kitermelése | 
 | Rakodás | 
 | Szállítás | 
 | Anyagnyerőhely rekultivációja | 
Üzemelés
Hatótényező | Közvetlen emisszió | A hatótényező térbeli kiterjedése | Időtartam, gyakoriság
A patakmeder és új műtárgyak (gát, vízleeresztő műtárgy) üzemben történő használata | zajkibocsátás közlekedésből eredő légszennyezőanyag kibocsátás talajvízszint növekedés | meder és műtárgyak környezete | egész évben
Hibaelhárítás, hulladék keletkezése | zajkibocsátás közlekedésből eredő légszennyezőanyag kibocsátás | a hibaelhárítással érintett terület | 
 | csak a hulladék kezelésének helyén jelentkezik | nem releváns | 
Normál üzem, karbantartás | légszennyező anyag kibocsátás, zajterhelés | az nyomvonal közvetlen környezete | 

## Slide 4: Levegőtisztaság-védelmi hatások I.
A tervezett létesítés tekintetében az alábbi hatótényező csoportokat azonosítottunk:
  Munkagépek kipufogógázainak emissziója
    Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NOx), szálló por (PM10)
  Tereprendezés, anyagmozgatás során várható kiporzás
    Légszennyező anyagok: szálló por (PM10), összes lebegő por (TSPM)
  Szállítási tevékenység
    Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogén-dioxid (NO2), kén-dioxid (SO2), szálló por (PM10)

## Slide 5: Levegőtisztaság-védelmi hatások II. Munkagépek – Nitrogén-oxidok
A tevékenység légszennyező anyag kibocsátásának a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatározott „C” feltételéhez (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb) tartozó hatástávolsága: 39 m. (munkaterület szélétől mért legnagyobb távolság)
  az „A” feltételhez tartozó hatástávolság: 369 m.
  a „B” feltételhez tartozó hatástávolság: 289 m.
Legközelebbi belterületi lakóház távolsága:
Kupa település távolsága: 613 m, a kialakuló maximális NOx koncentráció 4,75 µg/m3.
Felsővadász település távolsága: 633 m, a kialakuló maximális NOx koncentráció 0,12 µg/m3.
A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.

## Slide 6: Levegőtisztaság-védelmi hatások III. PM10, TSPM
A kiporzásból eredő összes lebegő por és szálló por koncentrációt a „C” feltétel határozza meg: 192 m.
Legközelebbi belterületi lakóháznál várható koncentráció:
  Kupa: 613 m, a kialakuló maximális PM10 koncentráció ~0,09 µg/m3, TSPM koncentráció ~0,306 µg/m3
  Felsővadász: 633 m, a kialakuló maximális PM10 koncentráció ~0,005 µg/m3, TSPM koncentráció ~0,05 µg/m3
A hatásterületen belül a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.

## Slide 7: Levegőtisztaság-védelmi hatások IV. Szállítás
A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység a legközelebbi közútra (2621 - Abaújlak-Kupa összekötő út) fejt ki hatást
Az előzetes becsléseink szerint átlagosan napi 4 db teher- és 20 db személyforgalom növekmény várható a létesítéshez kapcsolódóan.
 |  | CO | CH | NO2 | SO2 | PM10
külterületen | jelenleg | 0,0182 | 0,0042 | 0,0078 | 0,00006 | 0,00063
 | üzemelés idején | 0,0198 | 0,0046 | 0,0085 | 0,00007 | 0,00069
 | Növekmény - ∆Ei | 0,0016 | 0,0004 | 0,0007 | 0,00001 | 0,00006
 | %-os változás | 8,9% | 9,0% | 9,0% | 8,1% | 9,1%
belterületen | jelenleg | 0,0325 | 0,0047 | 0,0054 | 0,00006 | 0,00061
 | üzemelés idején | 0,0354 | 0,0051 | 0,0059 | 0,00007 | 0,00066
 | Növekmény - ∆Ei | 0,0029 | 0,0004 | 0,0005 | 0,000005 | 0,00006
 | %-os változás | 8,9% | 8,9% | 9,0% | 8,0% | 9,1%
Időszak | Út elhelyezkedése | Meteorológiai állapot | Maximális koncentráció (µg/m3) | Határérték (µg/m3) | "A" feltétel (m) | "B" feltétel (m) | "C" feltétel (m)
Alapállapot | külterület | Átlagos | 3,08 | 200 | - | - | 2,7
 |  | Kedvezőtlen | 15,73 |  | - | - | 1,3
 | belterület | Átlagos | 2,13 |  | - | - | 2,1
 |  | Kedvezőtlen | 10,87 |  | - | - | -
Létesítés | külterület | Átlagos | 3,35 |  |  |  | 
Létesítés | külterület | Átlagos | 3,35 |  | - | - | 2,7
 |  | Kedvezőtlen | 17,15 |  | - | - | 1,3
 | belterület | Átlagos | 2,32 |  | - | - | 2,1
 |  | Kedvezőtlen | 11,85 |  | - | - | -
Az út hatástávolságát szintén az „A” feltétel határozza meg, az út létesítéskori hatástávolsága
külterületen:
  átlagos meteorológiai körülmények mellett 2,7 m (+0 m),
  kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 1,3 m (+0 m),
belterületen:
  átlagos meteorológiai körülmények mellett 2,1 m (+0 m),
  kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 0,9 m (+0 m).

## Slide 8: Zajvédelmi hatások I.
Hatástávolságok létesítés idején
Munkaművelet | Egyenértékű zajszint nappal (dB) | Zajvédelmi szempontú hatásterületének határa (dB) | Hatástávolság (m)
völgyzárógát | 112,7 | 50 | 212,3
előgát | 112,7 | 50 | 212,3
árapasztó | 108,3 | 50 | 134,3
anyagnyerő | 109,6 | 50 | 153,9
Sorszám | Helyrajzi szám | Receptor magassága (m) | Határérték (dB) | Zajszint (dB) | Túllépés (dB)
1 | 117 | 160,6 | 60 | 52,3 | -
2 | 012/1 | 150,75 | 70 | 58,2 | -
3 | 18/1 | 162,77 | 60 | 41,6 | -
4 | 19 | 162,21 | 60 | 41,0 | -
5 | 057/1 | 162,67 | 70 | 47,5 | -
6 | 058/1 | 165,76 | 70 | 43,5 | -
7 | 083/1 | 173,8 | 70 | 44,7 | -
8 | 083/5 | 165,56 | 70 | 40,5 | -
9 | 119/6 | 153,19 | 70 | 52,5 | -
Védendő objektumoknál kialakuló zajszintek
Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál határérték-túllépés nem várható, azonban a lakóházak az építés zajvédelmi hatásterületén belül helyezkednek el.
Az érintett közúton a várható additív 20 db személygépkocsi és 4 db tehergépkocsi 0,43-0,45 dB zajszintemelkedést eredményez mindösszesen.
A hatás csak nappali időszakra korlátozódik, a növekedés elhanyagolható érték.
A forgalomnövekedésből eredő zajszintnövekedés nem jelentős, nem várható nagy mértékű a lakosságot érintő negatív hatás.

## Slide 9: Zajvédelmi hatások II. - Hatásterületek

## Slide 10: Talajvédelmi hatások
A munkagépek a területen a talajok tömörödését, a talajszerkezet megváltozását (ezzel a talaj hő- és vízgazdálkodási tulajdonságainak módosulását, romlását) okozhatják.
A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Az üzemanyag elfolyások elkerülésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag elfolyások.
Légszennyező anyagok kiülepedése: a használni tervezett munkagépek által kibocsátott szennyező anyag és annak kiülepedő hányadának negatív hatása elenyésző. A kibocsátott szervetlen szennyezők (NOx, CO, SO2 stb.) nem jelennek meg olyan koncentrációban a levegőben, hogy ott káros folyamatokat indítsanak el.
A földmunkák során esetlegesen a területről letermelt humuszt a helyszínen terítik szét.
A talajt érő terhelés tekintetében megállapíthatjuk, hogy a beavatkozásokkal a talaj jelenlegi állapota módosul, azonban a humuszmentési és visszaterítési munkaműveletekkel a talajt érő kedvezőtlen hatások mérsékelhetők.

## Slide 11: Hulladékgazdálkodás
A létesítés során a képződhet kisebb mennyiségben inert beton törmelék, az építési anyagok csomagoló anyagai, a vágásból származó csődarabok és idomok, valamint festékek, felületkezelők, ragasztók göngyölegei teszik ki a keletkező hulladék főtömegét.
Az építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából becsülhető. Az építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 3 l/fő-vel számolva, naponta kb. 90 l hulladék keletkezik. (Összesen a 6 hónapos építési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 16 m3 hulladékot jelent.)
A veszélyes hulladék képződésére a tevékenység során csak esetleges munkagép meghibásodások során számíthatunk, ill. egyes felületkezelési munkák (kisebb festések) idején. A munkaterületeken képződő veszélyes hulladékokat a képződés helyén zárt 120-200 l-es gyűjtőedényekben elkülönítetten tervezik gyűjteni.
Hulladékfajta | EWC | Mennyiség (becsült) | Kezelés
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is | 200301 | 16 m3 | elszállítás hulladéklerakóba
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat | 150202* | 10 kg | átadás arra jogosult szervezetnek
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék | 080111* | 10 kg | átadás arra jogosult szervezetnek
klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj | 130109* | 20 kg | átadás arra jogosult szervezetnek
ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | 130204* | 20 kg | átadás arra jogosult szervezetnek
vas és acél | 170405 | 20 kg | átadás arra jogosult szervezetnek
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 170107 | 50 m3 | újrahasznosítás, vagy B1b lerakóba történő beszállítás
papír és karton csomagolási hulladék | 150101 | 100 kg | elszállítás hulladéklerakóba
műanyag csomagolási hulladék | 150102 | 150 kg | elszállítás hulladéklerakóba
egyéb, kevert csomagolási hulladék | 150106 | 50 kg | elszállítás hulladéklerakóba
hulladékká vált növényi szövetek | 020103 | 20 m3 | A letermelésre kerülő növényzetről, hulladékról vállalkozónak kell gondoskodnia a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően.
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (mobil WC hulladéka) | 200301 | 20 m3 | elszállítás tisztító telepre, melyet a mobil wc üzemeltetője végez

## Slide 12: Üzemeltetés hatásai
Levegőtisztaság-védelmi hatások
  A fejlesztés eredményeként a jelenlegi légszennyező anyag emisszió változása nem várható, tehát a jelenlegi immissziós állapot nem romlik.
  A fenntartási, ill. karbantartási feladatok csak kis területre terjednek ki és rövid ideig tartanak, ezért azok hatása elhanyagolható.
Zajvédelmi hatások
  Az üzemeltetés során zajhatásra nem kell számítani.
Talajvédelmi hatások
  Az üzemelés talajvédelmi szempontból hatást nem vált ki.
Hulladékgazdálkodás
  Az üzemeltetés során hulladék normál körülmények között nem keletkezik, esetleg a karbantartás során keletkezhet minimális mennyiségű hulladék.

## Slide 13: Vízvédelmi hatások – Felszíni víztestek
Létesítés
A létesítmény megvalósulását követően az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozás történik a felszíni vizek állapotában, mely szerint a hosszirányú mozgást akadályozó, keresztirányú elzárást okozó völgyzárógátak nagyobb vízmélységet és lassúbb vízmozgást, állóvizet okoznak, de egyben lehetővé teszik a vízkivételt, vízkormányzást vagyis az árvízvédelmi intézkedések alkalmazhatóságát.
Az építési munkák során a felszíni víz veszélyeztetése csak közvetve áll fenn, olyan esetekben, amikor a meghibásodott munkagépekből kenő- vagy üzemanyag kerül a vízbe.
A tevékenység során zajló munkálatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben módosulhatnak a víztest kémiai vízminőségi jellemzői (pl. átlátszóság), de a munkálatok befejezését követően az eredeti állapot igen rövid időn belül helyre áll.
Üzemeltetés
A tervezett tározó árhullám csillapító hatásának vizsgálata alapján elmondható, hogy a közvetlenül a tározó alatt lévő szelvényben a várható vízhozamok a tározás hatására jelentősen csökkennek.
A tározó megléte folyamatosan rendelkezésre álló tartalékot eredményezne az öntözési rendszerben.
A beruházás eredményeként létrejövő állapot környezeti hatás tekintetében javítónak értékelhető.
A fejlesztés elsődleges célja, mely szerint a beruházás környezetében található településeken élők árvízbiztonsága, illetve a térség népesség megtartó ereje növekedjen a beruházás eredményeként megvalósul.

## Slide 14: Vízvédelmi hatások – Felszín alatti víztestek
Létesítés
Normál üzemmenet esetén a tevékenység nincs hatással a felszín alatti vizekre.
A felszín alatti víz (talajvíz) veszélyeztettségének megítélése érdekében egydimenziós analitikus modellezést használva elvégeztünk egy egyszerű számítást, hogy egy esetleges szennyezés mennyi idő alatt kerülhet le a talajvízbe.
Számításaink alapján látható, hogy a területet a felszínen érő esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje, ~7 évre van szükség. A terület vízföldtani felépítéséből látható, hogy a talajvízadó rétegeket a felszínközeli rétegek hosszabb ideig védik a felszíni szennyezésektől.
Üzemeltetés
Jelen állapotban terepen lefolyó és a dombokon beszivárgó víz nagyrésze még a domboldalak alsó részén felszínre jut, elpárolog, vagy a Vadász-patak vízfolyásba jut, és csak kevés kerül a mélyebb talajrétegekbe és a talajvízbe.
A tározók létesítésével nagyobbmérvű vízvisszatartás érhető el, és pl. alföldi területeken várhatóan a talajvízszint emelkedése következik be.
A völgyek mélyvonalában és a mélyedésekben a duzzasztott felszíni vízterek a beszivárgási folyamatok eredményeként talajvízszint emelkedést eredményezhetnek.
A tervezés jelen fázisában nem áll rendelkezésre részletes felszín alatti vízre kidolgozott szimulációs modell, de a talajvíz helyzetéből és a vízföldtani adottságokból eredően a tapasztalataink szerint várhatóan a tartós vízborítás a talajvízszint emelkedését eredményezheti az állandó vízborítással érintett területen.
A felszín alatti víz minősége normál üzemi körülmények között nem romolhat.

## Slide 15: Élővilágvédelem: vizsgált élőlénycsoportok
Növényzet
Egyenesszárnyúak
Szárazföldi csigák
Xilofág és szaproxilofág bogarak
Vízi makroszkópikus gerinctelenek
Halak
Kétéltűek és hüllők
Madarak
Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök

## Slide 16: Alapállapot
Élőhely-alapállapot
  82,2 ha élőhelytérképezése
  Hordalékfogó előtározó: főképp erdő és cserjés

## Slide 17: Alapállapot
Élőhely-alapállapot
  Tározó területe: 31 élőhelyfolt.
  Több mint 56 ha szántó
  ~4 ha elegyes égeres
  Természetes élőhelyek: nedves cserjések, nádasok, sásosok, mocsárrét

## Slide 18: Alapállapot
Természetesség
  Inkább alacsony a természetesség, de vannak 4-es értékű foltok (mocsárrét, sásrét) is.

## Slide 19: Alapállapot
Anyagnyerők
  A vizsgált anyagnyerők szántón találhatók, természetes növényzetük nincs.

## Slide 20: Alapállapot – növény- és állatfajok
Növényfajok: előkerült a védett mocsári csorbóka és a szálkás pajzsika
Egyenesszárnyúak: védett faj nem került elő, általánosan elterjedt fajok vannak
Szárazföldi csigák: előkerült a védett ugarcsiga és a harántfogú törpecsiga, utóbbi közösségi jelentőségű faj
Xilofág és szaproxilofág bogárfajok: előkerült a védett diófacincér, a kis szarvasbogár és a skarlátbogár, utóbbi közösségi jelentőségű faj
Vízi makroszkópikus gerinctelenek: ismert a védett pataki szitakötő előfordulása, 2021-ben nem került elő
Halak: ismert a védett kövi csík, fenékjáró küllő, vágócsík, szivárványos ökle előfordulása, utóbbi kettő közösségi jelentőségű. 2021-ben nem kerültek elő.
Kétéltűek és hüllők: egyedül valamelyik bajszos békafaj petecsomóit láttuk, és fürge gyík fordul elő potenciálisan.
Madarak: 24 védett, potenciálisan fészkelő madárfajt mutattunk ki, ezek közül a gyurgyalag fokozottan védett
Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök: nem észleltünk életnyomokat

## Slide 21: Építési időszak hatásai - ~11 ha közvetlen érintettség (anyagnyerőkkel)
Élőhelyek és növényfajok: a lokális megszüntető hatásoknak nincs természetvédelmi relevanciája, védett faj nem érintett. A negatív hatások mértéke elviselhető
Szárazföldi csigák: a lokális megszüntető hatásoknak nincs természetvédelmi relevanciája, védett faj nem érintett. A negatív hatások mértéke elviselhető
Xilofág és szaproxilofág bogárfajok: a lokális megszüntető hatásoknak nincs természetvédelmi relevanciája, védett faj nem érintett. A negatív hatások mértéke elviselhető
Vízi makroszkópikus gerinctelenek: a lokális megszüntető hatások nem okoznak jelentős károkat. A negatív hatások mértéke elviselhető
Halak: a lokális megszüntető hatások nem okoznak jelentős károkat. A negatív hatások mértéke elviselhető
Kétéltűek és hüllők: a lokális megszüntető hatások nem okoznak jelentős károkat. A negatív hatások mértéke elviselhető
Madarak: a terhelő hatások jelentősen mérsékelhetők térbeli és időbeli korlátozásokkal. Így a negatív hatások mértéke elviselhető
Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök: Nem hatásviselők, a negatív hatások mértéke semleges
Lényegi hatótényező a létesítés során a degradáció a helyfoglalásból és az anyagnyerésből adódóan, továbbá a tisztítási munkák

## Slide 22: Üzemelési időszak hatásai
Élőhelyek és növényfajok: a szárazföldi élőhelyek vízi és mocsári élőhelyekké alakulnak. Kettős hatás: a szántókon értékteremtő, de mintegy 6,5 ha természetes élőhely szűnik meg. Védett faj nem érintett.
Egyenesszárnyúak: az elárasztott populációrészek megszűnnek. Védett faj nem érintett. A kár nem tekinthető jelentősnek
Szárazföldi csigák: az elárasztott populációrészek megszűnnek. Védett faj érintett, érintett a harántfogú törpecsiga kis állománya. A kár nem tekinthető jelentősnek
Xilofág és szaproxilofág bogárfajok: Védett faj nem érintett. A kár nem tekinthető jelentősnek
Vízi makroszkópikus gerinctelenek: kettős hatás várható: a tározóban a szárazföldi élőhelyeken értékteremtő, a vízfolyás esetében a duzzasztással érintett szakaszon inkább károsító a hatás.
Halak: kettős hatás várható: a tározóban a szárazföldi élőhelyeken értékteremtő, a vízfolyás esetében a duzzasztással érintett szakaszon inkább károsító a hatás.
Kétéltűek és hüllők: javító hatás várható
Madarak: a jelenlegi fajkészlet megváltozik. Vizes élőhelyekhez köthető madárfajok jelennek meg. A hatás inkább javító.
Természetvédelmi szempontból jelentős emlősök: Megjelenhet a fokozottan védett vidra. A hatás értékteremtő.
Lényegi hatótényező az állandó vízborítás (üzemi vízszint)

## Slide 23: Korlátozásra tett javaslatok
Kiemelhető egy térbeli korlátozásra tett javaslat: gyurgyalagtelep védelme.

## Slide 24: VKI értékelés – biológiai minőségi elemek
a projekt kivitelezése kedvezőtlen irányba befolyásolja a biológiai minőségi elemek alapján történő állapotminősítés eredményeit a makrofiton, a makrozoobenton és a halak esetében
lokális hatás – csak az állandóan duzzasztott területeken (4,7%)
átjárhatóság tekintetében a duzzasztó fölötti szakaszon (15%)
a víztest egészére nézve nem okoznak egy osztályközt elérő kedvezőtlen irányú állapotváltozást

## Slide 25
Köszönjük a figyelmet !