## Slide 1: BIOGÁZ ALFA KFT HARSÁNYI BIOGÁZ ÜZEM MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA
3555 HARSÁNY, 041/7 HRSZ

## Slide 2: A BIOGÁZ ALFA KFT BEMUTATÁSA
A vállalkozás 2010. évben alakult
Székhelye: 2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Telephely: 3555 Harsány, 041/6 hrsz
Fő tevékenység: 3521 Gázgyártás, villamos energia termelés
Ügyvezető: Pongrácz Péter
Foglalkoztatottak létszáma: 3 Fő( 1 Fő üzemvezető, 2 Fő üzemeltető, két fő harsányi lakos)
Elérhetőségek:
- Tel.: +36203994931
- E-mail: titkarsag@biogazunio.hu
sarkozi.barbara@biogazunio.hu

## Slide 3: A BIOGÁZ ALFA KFT BEMUTATÁSA
Vállalkozásunk 2016.évben kezdte meg, a 3555 Harsány, 041/6 hrsz szám alatt létesült biogáz kiserőmű építési munkálatait.
A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Mérésügyi és Biztonsági Hatóság BO-08/MM/3292-7/2017 ügyszámon 2017. október 17-én jogerős használatba vételi engedélyt adott a biogáz kiserőműnek
A próbaüzem 2017- évben kezdődött meg

## Slide 4: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Hatásterület
Az üzem iparterülete Harsány város belterületének határától 400 méterre található. A létesítmény és a benne folyatott tevékenység közvetlen hatásterülete a telephely körüli ~200 méter sugarú területre terjed ki. A közvetlen hatásterületen gazdasági, közlekedési és mezőgazdasági célú terület-felhasználás fordul elő.
Közvetett hatásterületnek - szűkebb értelemben - a Harsány településre vezető út, és a közvetlen szomszédságban levő állattartó telepek tekinthetők. Tágabb értelemben a tevékenység beszállítói, és értékesítési kapcsolatain keresztül a közvetett hatásterület Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki.
Települési környezet
Keleti irányban a sertéstelep, és mezőgazdasági művelésű külterület helyezkedik el.
Déli irányban a ipari és mezőgazdasági területek helyezkednek el.
Nyugati irányban, közúti terület és a mezőgazdasági területek találhatók.
Északi irányban a szarvasmarha telep, helyezkedik el.

## Slide 5: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Közlekedési viszonyok
Az alapanyag az adalék- és segédanyagok közúton érkeznek. A biogáztrágya kiszállítása közúton történik .
A főút, 2*1 közlekedési sávval. A jelentős forgalom levezetésére alkalmas közúton a üzemhez kapcsolódó nehézjármű-forgalom is zavartalanul le tud bonyolódni.
Gyalogos közlekedés nem jellemző, a dolgozók kerékpárral, vagy gépjárművel tudják az üzemet megközelíteni.
Zajállapot
A telephely külterületen, gazdasági, ipari besorolású területen helyezkedik el. A környezet zajterhelését elsősorban az üzemelés során az üzemcsarnokba és a szabadba telepített berendezések zajkibocsátása, az udvari rakodás és a vonzott járműforgalom (közúti) okoz környezeti zajterhelést.
A környezetben másik, jelentős ipari vagy szolgáltató zajkibocsátó létesítmény van. A szomszédos, állattartók telephelyein folytatott technológia is eredményez környezeti zajkibocsátást .
továbbá nyugati irányban Brikettáló üzem és a Frames Gépgyártó Kft

## Slide 6: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Levegőkörnyezet
A légszennyezettségi zónák határértékeit a 4/2011.(I.14.)VM rendelet hirdette ki. A szennyezőanyagok szerinti besorolás az alábbi:
Zónacsoport szennyezőanyagok szerint |  |  |  |  | 
 | Kén- dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilárd (PM10) | Benzol
Harsány területének besorolása | F | F | F | B | F

## Slide 7: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Éghajlati viszonyok
Évi átlagos csapadékmennyiség : 650 mm
Csapadékmennyiség 10.01 - 03.31. : 400 mm
Csapadékmennyiség 04.01 - 09.30. : 380-390 mm
Viharos napok száma (max. szélsebesség > 15 m/s) : 28 nap
Évi átl. középhőmérséklet : 8,5 – 9,6 oC
A térség magasabban fekvő területeinek éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz, a sík területeinek éghajlata pedig mérsékelten meleg – mérsékelten száraz.
A napsütéses órák száma 1900 körüli, de Miskolc környékén a nagyobb ködgyakoriság miatt csak kb. 1850 napos óra jellemző. A nyári év negyedében 750 óra, a téliben 180 óra.
A csapadék évi összege 650 mm körül van. A hótakarós napok száma, átlagosan 40-55 nap, az átlagos hóvastagság 18 cm.
Leggyakoribb szélirányok a DNy-i és Ék-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.

## Slide 8: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Földrajzi és felszín közeli földtani jellemzés
A telephely Miskolc-Bükkalja kistájon helyezkedik el. A kistáj 115 és 422 m közötti tszf-i magasságú, K-Dk-nek lejtő, hegységelőtéri dombság. Geomorfológiailag 300 m átlagmagasságú hegylábfelszínként, illetve 150 m átlagos magasságú hegyégelőteri lejtőként értelmezhető, amelyeket az eróziós-deráziós folyamatok völgyek és völgyközi hátak rendszerére bontottak. Az átlagos relatív relif 50 m/km2, É-on és Ny-on 100 m/km2 feletti, D-en 30 m alatti. A vízfolyássűrűség átlagos értéke 2,4 km/km2, É-ÉNy-on 3-4 közötti, K-en és D-en 1 km/km2 körüli a jellemző érték.
A felszín formák szoliflukcióval átformáltak.
A kistáj felszínének kb. 40 %-át miocén riolittufa, mintegy 15 %-át alsómiocén homok, kavics fedi. Ezekhez a képződményekhez közel É-D-i csapás mentén lignittelepes pannóniai homok, kavics kapcsolódik. A K-i, középső részeket pleisztocén lejtőanyagok borítják, bennük szuliflukcióval átdolgozott löszanyag is előfordul.

## Slide 9: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Felszíni- és felszín alatti vizek
Harsány és környezete alacsony talajvízállású terület, mely jelleg folytatódik déli irányban is. A talajvíztükör évszakos ingadozása a magas talajvízállású területeken kicsinek mondható, az 50 éves talajvízszint-idősorok alapján átlagosan 4,0 m körüli. Ezeken a helyeken elsősorban a csapadék és a párolgás hatása határozza meg a talajvíz szintjét és járását.

## Slide 10: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
Természeti környezet
A Harsányt körülvevő mikrorégiót ÉK – DNY irányban egy természeti-földrajzi nagytáj határ választja ketté: az Alföld itt találkozik az Észak-Magyarországi-középhegységgel. Tard, Sály, Tibolddaróc, Borsodgeszt, Harsány, valamint Vatta és Bükkábrány még a hegyvidékhez, Emőd, Gelej, Csincse, Mezőnyárád és Mezőnagymihály már az Alföldhöz tartozik.
A hordalékkúp-síkságokon, így a Borsodi-Mezőség északi felében is csernozjom barna erdei talajok, déli részén alacsony termőképességű réti szolonyecek vannak. Az alföldi területeken még mindig jellemző a csernozjom barna erdőtalaj, de már a szolonyeces réti talaj van túlsúlyban, mely sok helyen elszikesedett.
A főleg réti talajokkal rendelkező alacsony ártéri síkság magasabb felszínein szántóföldeket találunk (leggyakoribb haszonnövény a búza, őszi árpa, kukorica, cukorrépa), ahol magasabb a talajvíz, ott pedig rétek, legelők vannak. Ártéri ligeterdő-maradványok, füzes-nyarasok csak helyenként fordulnak elő. A hegységi előtéren szintén a szántó gazdálkodás az uralkodó, bár a löszös takarón képződött mészlepedékes réti szolonyec sok helyen teljesen elszikesedett.

## Slide 11: A biogáz üzem környezeti jellemzőinek bemutatása Az épített és a természetes környezet általános jellemzői
A telephely növényföldrajzi szempontból az Észak-Magyarországi Középhegység nagytájon, a Bükkvidék középtájon és a Miskolci-Bükkalja kistájon helyezkedik el.
A Bükkalja vegetációja az ember tájhasználata következtében napjainkra jelentősen átalakult. Az eredeti növénytársulások eltűntek vagy degradálódtak, jobb esetben a visszatelepülés folyamata zajlik.
A vizsgált területet többségében gazdasági telephelyek és közlekedési területek övezik. A távolabbi környezetben, észak, észak-keleti irányban Harsány lakóterületei, a többi irányban jellemzően mezőgazdasági terület helyezkedik el. Az üzem közvetlen környezetében védett természeti érték, természetvédelmi vagy tájvédelmi terület nem található.

## Slide 12: A biogáz üzem működése 1. ábra

## Slide 13: Biogáz üzem működése Az erjesztési technika leírása A biogáz-eljárás alapjai 2. ábra

## Slide 14: Biogáz üzem működése Az erjesztési technika leírása A biogáz-eljárás alapjai
Hidrolízis: a szerves anyagok fehérjék, szénhidrátok, zsírok bakteriális enzimek általi lebontása aminosavakra, glükózra, zsírsavakra Hidrolízis alatt a víz hatására beálló bomlásokat értik, amelyekben a víz ionjai maguk is vegyülnek a reagáló anyaggal.
Savképződés: savképződéskor a feloldott anyagok szerves savakká, ecetsavvá, propionsavvá, vajsavvá, kis szénatomszámú alkoholokká, aldehidekké, hidrogénné, szén-dioxiddá és egyéb gázokká pl.: ammóniává, kénhidrogénné alakulnak. Ez a folyamat addig tart, amíg a baktériumok saját lebontó tevékenységeik következtében el nem pusztulnak, fel nem oldódnak. Alacsony pH miatt a baktériumok életkörülményei lehetetlenné válnak.
Acetogén fázis: ebben a fázisban az acetogén baktériumok az előző fázis anyagait alakítják ecetsavakká..
Metánképződés: ebben a fázisban az ecetsavat metánképző baktériumok metánná, szén-dioxiddá és vízzé alakítják. A hidrogén és a szén-dioxid metánná és vízzé alakul át:
CO2+4H2àCH4+2H2O
A mikrobiológiai folyamatokat két fő fázisra bonthatjuk: az egyikben a fermentáció történik (hidrolízis, savképződés), a másodikban pedig a metánképződés. A második fázisban ugyanis az acetogén baktériumok csak a metanogén baktériumokkal együtt, szimbiózisban képesek működni.

## Slide 15: Biogáz üzem működése Az erjesztési technika leírása A biogáz-eljárás alapjai
A lényegében metánból álló biogáz a szerves anyagok anaerob lebomlásának terméke. Biogázüzemek esetében klasszikus nyersanyagnak számít az állattartás során keletkező hígtrágya és almostrágya.
A testben megkezdődött emésztési folyamat nem ér véget, amikor például a tehén kiüríti az ürüléket. A lebomlás egészen addig a pontig folytatódik, amikor már csak önálló atomok vagy egészen egyszerű molekulák (széndioxid, víz stb.) vannak jelen. Ezekből a zöld növények, az úgynevezett elsődleges termelők közvetlenül új növényi masszát, és ezáltal, közvetve vagy közvetlenül, táplálékot tudnak létrehozni saját maguk vagy mások részére.
A lebomlás egy része lehet állati ürülék vagy közvetlenül újranövő nyersanyagok anaerob lebomlása.

## Slide 16: Biogáz üzem működése Az erjesztési technika leírása A biogáz-eljárás alapjai
A szerves anyagok anaerob lebomlásának egyik fő terméke a biogáz. A biogáz nagyrészt (általában 45-60% ) metánból áll. Természetes körülmények között nem bomlik el, hanem távozik a légkörbe. A metán igen lassan bomlik le a légkörben, ezért a kontrollálatlan metánkibocsátás jelentős mértékben hozzájárul az üvegházhatáshoz.
Ezért a biogáz energiaforrásként történő használata többszörösen is csökkenti a klímára káros gázkibocsátást. Csökken a kontrollálatlan metánkibocsátás, és a megújuló energia (biogáz) előállításával mérséklődik a fosszilis energiahordozók felhasználásának mértéke.
A biogáz fűtőerőművekben történő felhasználása során alig keletkeznek további égéstermékek. Az égési levegőben lévő nitrogén melléktermékeként keletkező csekély mennyiségű nitrogénoxidok (NOx) mellett a biogázban lévő elegyek (H2S) után keletkezhetnek égéstermékek.
A biogázüzemekben az 2. ábrán bemutatott módon, egymás mellett zajlanak a folyamatok. A mindig meghatározott lebontási lépésekre specializálódott egyes baktériumok az őket körülvevő cseppfolyós fázisban kapcsolatba lépnek a szubsztrátummal, és feldolgozzák azt. Az így létrejövő köztes terméket tovább bontják a következő baktériumok, egészen addig, amíg létre nem jönnek a biogáz-folyamat végtermékei (metán, széndioxid, víz és biogáztrágya). Így a különböző folyamatok egymással párhuzamosan mehetnek végbe anélkül, hogy túlzott mértékben akadályoznák egymást.
A szerves anyagok folyamatos adagolása esetén, ahogyan az a legtöbb biogázüzemben megszokott, egy bizonyos idő elteltével stabilizálódik a folyamat ezen menete.

## Slide 17: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása
Létesítmény | Darabszám | Funkciója
Kapu és Kerítés | 1 | A terület lehatárolása, vagyonvédelem
Mosó | 1 | Az üzem területére beérkező és azt elhagyó járművek rakterének, kerekeinek mosása
Iroda és szociális épület | 1 | Helyi vezérlő és felügyeleti központ és a telephelyen dolgozó alkalmazottak kiszolgálása (öltöző, szociális blokk)
Szennyvíztároló | 1 | A szociális szennyvíz gyűjtésére szolgál
Tűzivíztározó | 1 | A tűzoltáshoz szükséges víz tárolása
Siló tér | 1 | Beérkező szilárd alap és segédanyag tárolása
Hígtrágya(Elő)tároló | 3 | Beérkező hígtrágya és almostrágya tárolása

## Slide 18: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása
Létesítmény | Darabszám | Funkciója
Fermentor | 1 | A nagy szárazanyagtartalmú alapanyagok erjesztésére szolgál.
Utofermentor | 1 | A fermentorban már előerjesztett és az alacsonyabb szárazanyagtartalmú hulladékok erjesztésére szolgál
Végtároló | 1 | A kimenő végtermék hígfázisának szántóföldre való kihelyezése előtti tárolásra szolgál
Szeparátor állomás |  | A leerjedt fermentléből a szilárd biogáztrágya és híg biogáztágya csigás szeparációs elválasztása
Szeparált anyag tároló (szilárd biogáztrágya tároló | 1 | A szilárd biogáz-trágya tárolására szolgáló három oldalról zárt tér

## Slide 19: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása
Létesítmény | Darabszám | Funkciója
Trafóállomás | 1 | 
Gázmotor | 1 | 
Szilárd alapanyag adagoló | 1 | Szilárd alapanyag beadagolása, továbbítása a fermentor tartályba

## Slide 20: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása
Létesítmény | Darabszám | Funkciója
Kondenzációs akna | 1 | A gázból kicsapódó vizet gyűjti és tárolja
Gázfáklya | 1 | A gázmotorok, valamint gázkazánok esetleges meghibásodása és tervezett leállás esetén a folyamatosan keletkező biogáz elégetésére szolgál
Gázkezelő – gázelőkészítő állomás | 1 | A gáz hűtés és nyomásfokozását végzi.

## Slide 21: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Biztonsági előírások

## Slide 22: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Biztonsági előírások

## Slide 23: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Biztonsági előírások

## Slide 24: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása
A biogáz üzem minden irányból 1,8 méter magas drótkerítéssel került körbe kerítésre.
A bejutás a 2421-es s számú főútról lekanyarodva aszfalt burkolatú úton közelíthető meg.
Az üzembe kétszárnyú vaskapun keresztül lehet bejutni.
Az üzem kapuján csak a kezelő személyzet, és az arra feljogosított személyek léphetnek be.
A kapun a biogáz üzemben viselendő védőeszközök és a lehetséges veszélyt jelző táblák kifüggesztésre kerültek.
Az üzem területére látogató, csak az előírt védőfelszerelésben és a kezelő személyzet kíséretében léphet!

## Slide 25: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Szociális épület

## Slide 26: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Szociális épület
A kialakított szociális épületben a dolgozók számára „fekete- fehér” jellegű öltöző helység került kialakításra
A dolgozók a munkakezdéskor az utcai ruházatot, a telepen használt munkaruházatra váltják munkakezdés előtt, majd a műszak végeztével fertőtlenítés után hagyják el a telephelyet.
Az épületben az alábbi helységek találhatóak:
1 db „fekete” öltöző és hozzá tartozó szaniter helység( mosdó, WC, zuhanyzó)
1 db „fehér öltöző és a hozzá tartozó szaniter helység( mosdó, WC, Zuhanyzó)
Falazata tégla, tetőszerkezete fa, cseréppel ellátott, fűtése: fatüzelésű cserépkályha
A helységek járólappal, csempével burkoltak.
A keletkező szociális szennyvíz az épület mellett kialakított, vízzáró betonszerkezetű aknában kerül összegyűjtésre. A keletkezett szociális szennyvíz engedélyes kezelő szállítja el a telephelyről szerződés szerint.

## Slide 27: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása tüzivíz tározó( oltóvíz)

## Slide 28: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása tüzivíz tározó( oltóvíz)
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat( 28/2011 IX.6. BM rendelet) előírásának megfelelően a telephelyen 350 m³ oltóvíz tárolására alkalmas földfeletti vasbeton szerkezetű tároló került kialakítására
A tározóhoz két darab töltőcsonk tartozik
A tározó karbantártását folyamatosan végezzük,a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően jogosultsággal rendelkező alvállalkozó segítségét igénybe véve.

## Slide 29: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása „ silótér” szilárd alapanyag tároló tér

## Slide 30: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása „ silótér” szilárd alapanyag tároló tér
A „silótér” a biogáz üzembe érkező szilárd alapanyagok,mint például a kukorica feldolgozása során keletkező nedves rost, vagy a mezőgazdaságban előállított kukorica siló tárolására szolgál.
Alapterülete: 820 m²
Aljzat: vízzáró,saválló aszfalt
Falazat: vasbeton vízzáró betonelemekből áll
Tárolókapacitás: 1500 m³, cca. 1500-2000 tonna

## Slide 31: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása előtároló „hígtrágya” tároló tartály

## Slide 32: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása előtároló „hígtrágya” tároló tartály
10×4 m vasbeton-tartály, a szivárgásmentes szulfátálló vasbetonból készült alaplemez és vasbeton falai nem engedik át a folyadékot.
Az előgyűjtő tartály befogadóképessége: 150 m3 és a gáztermelő erőműnek igény esetén szivattyúzható hígtrágyával és folyékony élelmiszeripari melléktermékkel és hulladékkal való ellátását biztosítja.
Az előgyűjtő szivattyúval van ellátva és egy csővezetéken keresztül a fermentorokkal van összekötve.
Az adagolást automatizált, szükség esetén kézi vezérlési rendszer irányítja.
Az előtároló traktorcsatlakozóval ellátott, amely összekötetésben van a központi szivattyúval. A beérkező folyadék halmazállapotú anyagokat a csatlakozón keresztül juttatatják be az előtárolóba. Az előtároló tartály alkalmas arra, hogy a beszállított folyékony halmazállapotú élelmiszeripari melléktermékeket és hulladékokat benne elhelyezzék, majd a sertés hígtrágyával történt hígítást követően a laboratóriumi vizsgálatot követő adagolási tervben foglaltaknak megfelelően a fermentorba beadagolják.

## Slide 33: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása fermentor

## Slide 34: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása fermentor
28×8 m; szilárd alapanyag-adagolóval és integrált alacsony nyomású gáztárolóval
Vasbeton-tartály, szivárgásmentes szulfátálló vasbetonból készült alapzata és falai nem engedik át a folyadékot, hőszigetelt, fűthető, gáz tömör, duplamembrános fóliakupolával fedett, amelynek két membránja közötti támasztó légpárnával szigetelt.
Felszerelés: keverőművek, kéntelenítővel ellátott alacsony nyomású gáztároló, pufferrel ellátott fermentor, henger alakú vasbeton tartály, amely általánosan elismert műszaki szabályoknak megfelelő kivitelezésben épült. betöltő csővezeték, elvezető csővezeték, túl- és alulnyomás elleni védelem vízzel töltött előtétedénnyel.
A szubsztrátum felszíne felett található az alacsony nyomású gáztároló kupola. A komplett fermentor, henger alakú vasbeton-tartály, amely az általánosan elismert műszaki szabályoknak megfelelő kivitelezésben épül.

## Slide 35: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása fermentor
A biomasszát (pl. silókukorica, cukorcirok, higienizált élelmiszeripari melléktermék, stb.) a szilárd anyagok közvetlen behordójával, a szivattyúzható nyersanyagok, pedig szivattyúval közvetlenül a fermentorba kerülnek. A fermentorok és az utófermentor szivattyúvezetékkel van összekötve.
A felúszó réteg keletkezésének meggátolása, a szubsztrátum homogenizálása és a szubsztrátum keringetése érdekében a fermentor állítható magasságú merülő motoros keverőművekkel van ellátva. Ezek biztosítják, hogy a fermentor tartalma magas szárazanyag-tartalom esetén is szivattyúzható és keverhető legyen.
A hőmérséklet- és folyamatvezérlés a fermentorban melegvíz-cirkulációs fűtéssel történik. A tartály belső falára rögzített 2” saválló cső a fermentor fűtésére szolgál és a blokkfűtő-erőmű meleg vizét használja. A cső 10 cm-es távolsága a faltól biztosítja a tartály problémamentes, egyenletes fűtését. Az alapzat kívülről 6 cm vastag, nyomásálló polisztirol keményhab lapokkal van szigetelve. A talajjal érintkező falrészt kívülről 10 cm vastag polisztirol keményhab lapokkal szigetelik és földdel feltöltve tartósan rögzítik. A fermentor föld feletti részét 10 cm vastag kőzetgyapot-lapokkal szigetelik. Ezeket a föld feletti kőzetgyapot-táblákat a vízszintes illesztésen - a tartályt körülölelve - horganyzott acélpánttal (80 mm x 0,8 mm) feszesen és tartósan rögzítik. A föld feletti falrészt ezután trapézlemezekkel burkolják. A trapézlemezeket fúrócsavarokkal a vízszintesen kőrbefutó acélpántra erősítik.

## Slide 36: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása fermentor
A tartály alsó részén 700 x 800 mm nagyságú búvó nyílásra van szükség, amelyeken keresztül a többéves üzemeltetés során lerakodott homoküledéket könnyen el lehet távolítani.
A tartály egy duplamembrános, kúpalakúra szabott gáz tömör fóliával (anyaguk: külső fólia PVC-szövet, belső fólia rendkívül elasztikus PE anyag) és egy speciális fóliabefogó sínnel gáz tömören van lezárva. A kétkúpos fólia közötti légtérben egy a gáztároló pufferen kívül, a fermentoron elhelyezett radiál ventillátor és egy után kapcsolt nyomásszabályozó szelep max. 1,5 mbar értékű túlnyomást létesít.
Az anaerob folyamattal előállított nyersgázt ideiglenesen a szubsztrátum szintje felett, az alacsony nyomású gáztároló térben tárolják. Az alacsony nyomású gáztároló nyomását a fermentorban megfelelő méretezésű túl- és alulnyomás elleni védelemmel biztosítják, amelyek meggátolják, hogy a biogáz a túlnyomás átlépje a 4 mbar-t ill. a biogáz alulnyomás az 1 mbar-t. A fólia szabásánál kívülről egy PVC anyagból készült, kúpalakú hordozólevegős fóliaborítás található. A hordozólevegős kúp alatt kialakuló tér arra szolgál, hogy a PE membránfólia az időjárás viszontagságaitól védetten, a biogáz termelés és -fogyasztás függvényében emelkedhet és süllyedhet. A tervezett 30 °-os esésű külső, sima felületű PVC fólián nem áll meg a hó. Ez a csekély léghordó nyomás (1,5 mbar) elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy kiválóan biztosítsa a szél- és viharálló képességet. Ahogy a leírásból kitűnik, a léghordó kupolás megoldás egy igen könnyű, két műanyag fóliából álló konstrukció, ahol a léghordó fedélen belül nincs merev vagy fémből készült támaszték. A fólián keresztül a tartály falára kiható erők csekélyek, és egyenletesen vivődnek a tartályfalra, tehát nem merülnek fel különleges követelmények a betontartállyal szemben. A2 tűzvédelmi osztályú, nem éghető építőanyagból készült.

## Slide 37: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása utófermentor

## Slide 38: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása utófermentor
1 db utófermentor integrált alacsony nyomású gáztárolóval 28×8 m
Vasbeton-tartály, melynek vízzáró szulfátálló vasbetonból készült alapzata és falai szivárgásmentesek, hőszigetelt, fűthető, gáz tömör hordozólevegős fóliakupolával fedett, amelynek két membránja támasztó légpárnával szigetelt.
A szubsztrátum felszíne felett alacsony nyomású gáztárolóval ellátott utóerjesztő egy henger alakú vasbeton tartály, amely az általánosan elismert műszaki szabályoknak megfelelő kivitelezésben épül. Ugyanúgy, mint a fermentor, ez is fali fűtéssel, szigeteléssel és hordozólevegős fóliaborítással készül, amely alatt alacsony nyomású gáztároló helyezkedik el.
A fermentációs lé keringetését az utófermentorban a merülő motoros keverőművek végzik.

## Slide 39: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása végtározó

## Slide 40: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása végtározó
1 db végtározó: 28x 8 m alapzata és falai szivárgásmentesek, nem engedik át a folyadékot.
Térfogata: 4500 m3
Üzemi magasság: 8 méter
A fermentáció során kierejesztett szubsztrátum szántóföldi kihelyezése előtti tárolására szolgál.
Csővezetéken keresztül a fermentorokkal van összekötve.
A végtározó traktorcsatlakozóval ellátott, amely összekötetésben van a központi szivattyúval. A szántóföldi kijuttatás során ezen csatlakozón keresztül történik a végtermék, a kierjesztett fermentlé szállítójárműbe töltése

## Slide 41: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szeparátor állomás

## Slide 42: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szeparátor állomás
A csigás szeparátor a térfogatkiszorítás elvén működik és így választja külön a fermentlé szilárd és folyékony fázisát.
Úgy kell elképzelni, mint a paradicsom paszírozót, elvben és működésében is hasonlítanak egymásra.
Az így keletkezett szilárd szeparátum kertészeti célokra és alomanyagként is hasznosítható.
A folyékony fázis egy csőrendszeren keresztül közvetlenül a végtározóba kerül.

## Slide 43: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szeparált anyag tároló
A kierjesztett fermentléből a szeparátor berendezés által leválasztott szilárd biogáz trágya szántóföldi kihelyezés előtti tárolására szolgáló tárolótér
Alapterülete: 150 m²
Tároló térfogata: 360 m³,cca: 500 tonna
Aljzat: vízzáró,saválló aszfalt
Falazat: vasbeton vízzáró betonelemekből áll

## Slide 44: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása almos trágya tároló tér
A biogáz üzem terülétén kialakításra került az állati eredetű mellékterméknek minősülő szarvasmarha almostrágya tárolására alkalmas tér az előtároló tartály mellett.
Alapterülete: 115 m²
Tároló térfogata: 200 m³,cca: 150 tonna
Aljzat: vízzáró,saválló aszfalt
Falazat: vasbeton vízzáró betonelemekből áll
A beérkező alapanyag ideiglenes beadagolás előtti tárolására szolgál

## Slide 45: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szilárd alapanyag beadagoló rendszer

## Slide 46: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szilárd alapanyag beadagoló rendszer
1 db szilárd alapanyag-adagoló:
A közvetlen szilárdanyag-bevitel a szilárd biomasszával való ellátást biztosítja pl.: silózott energianövény, igény esetén almos trágya behordására alkalmas. A szilárd alapanyag-adagoló egy kompakt egységet alkot, amely egy tartályrészből és villamos energiával meghajtott csigákból (szállítócsiga, töltőcsiga) áll.
A nyersanyagok a feladótartályból a szállítócsigához kerülnek és a töltőcsigákkal a fermentorokba továbbítják őket.
Az adagolás a központi vezérlési rendszer által teljesen automatizált. A szilárd alapanyag-adagoló, a fermentort táplálja.
Az alapanyag-adagolót homlokrakodóval töltik fel, naponta kétszer.

## Slide 47: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szivattyúház, gépészet

## Slide 48: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása szivattyúház, gépészet
Szivattyúház: Vasbeton alap és födémlemezből, valamint Porotherm téglafalazatból áll.
A fermentor és az utóerjesztő közötti területen található a szivattyúház, melynek hosszabbik oldalai a tartályok hőszigetelt falai. A szivattyúházban található a szubsztrátum elosztó rendszer, a központi irányítástechnikai rendszer elemei - kezelőfelület, kapcsolószekrények, gázelemző készülék- és a hő központ.

## Slide 49: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása vezérlőterem

## Slide 50: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása vezérlőterem
Az üzem automatizált, számítógépes program vezérli.
A munkavállalóknak lehetősége van a kézi irányítással vezérelni az üzemet.

## Slide 51: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Gázmotor, blokkfűtő erőmű

## Slide 52: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Gázmotor, blokkfűtő erőmű
Blokkfűtő-erőmű: 1140 kW elektromos teljesítmény,
1247 kW névleges hő teljesítmény
A blokkfűtő-erőmű konténerben van elhelyezve, és minden szükséges műszaki felszereléssel el van látva. Az elhasznált levegő a gépteremből mechanikai úton, hőmérséklet-szabályozott ventilátorok segítségével távozik a szabadba.
A friss levegő légbevezető-ventilátoron és a kinti falon elhelyezkedő hangtompító elemekkel ellátott lamellákon keresztül jut be. A használtlevegő-ventilátorok szellőző-teljesítményét a hőmérséklet által szabályozzák, a helyiség levegőjét metángáz-érzékelő ellenőrzi.
A belső égésű motor veszély esetén a blokkfűtőerőmű-konténeren kívül, a bejárati ajtók mellett felszerelt, jelöléssel ellátott, öntartás nélküli vészkapcsolóval állítható le. A gázbevitel megszakítását a konténeren kívül, a gázvezetékbe szerelt elzáró szelepek szolgálják.
Az áramvezetékek az IP 54 érintésvédelmi osztálynak megfelelő (por- és fröccsenő víz ellen védett) kivitelezésűek. A gázvezeték-rendszer a blokkfűtőerőmű-helyiségben színesfém-mentes. A blokkfűtőerőmű-konténer hangszigetelt.
A motor leállása esetén a biogáz több órán keresztül a gáztároló-rendszerben tárolható (cca. 7-8 óra) anélkül, hogy a gázfáklya, illetve a nyomástehermentesítés működésbe lépne.
A további gáztermelés a tápanyag erőműbe juttatásának megszakításával csökkenthető a rendes üzemelés beindulásáig. A belső-égésű motor, távozó gáza a hőleválasztás után kéményen keresztül jut a szabadba. A kémény méretezése a belső-égésű motor szükségleteinek, a távozó gáz sebességének, hőmérsékletének és térfogatának, valamint a káros anyag koncentrációjának és tömegáramlásának figyelembe vételével történik. A füstgáz-kipufogó egy hangtompítóval ellátott acélcsőből áll.

## Slide 53: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Gázfáklya

## Slide 54: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Gázfáklya
Gázfáklya: A fermentorokban keletkező biogázt, elsődlegesen a telepen található gázmotor, illetve annak meghibásodása esetén a kényszerégető fáklya segítségével ég el, ami a blokkfűtő-erőmű tetején helyezkedik el.
A biogáz kétféleképpen juthat el a fáklyához:
1. ha a gázmotornál rendelkezésre áll a segédüzemi feszültség, a gázmotor konténerébe telepített gázsűrítő segítségével,
2. ha a gázmotornál nem áll rendelkezésre a segédüzemi feszültség, kupolanyomással jut el a fáklyához. Ebben az esetben az indításhoz és az üzemeléshez szükséges villamos energiát külső megtáplálással kell biztosítani az adott sorkapcsokon.
A fáklyaindítás történhet helyben a gázmotor segédüzemi PLC-jen ill. táv üzemmódban is.
A fáklya gyújtását és lángőrzését egy gyújtóelektronika végzi. A gázelfogyás védelmét, fáklya előtti rozsdamentes biogáz csőbe beépítésre kerülő, 1 db KrohmSchroeder gyártmányú DG 6B típusú (0,4~6 mbar) nyomáskapcsoló végzi.
A nyomáskapcsoló alacsony kupolanyomásnál működtet egy, a gázmotor segédüzemi szekrényébe beépített relét, ami az alacsony nyomás esetén jelzést ad a folyamatirányítási rendszer felé, valamint tiltja a fáklya indíthatóságát.
A fáklya automata gázminimum-, gyújtás- és lángfigyeléssel van ellátva.
Mivel a fáklya nem állandó üzemű, hanem csak kényszerégető szerepe van, ezért csak a gázmotor meghibásodása esetén, a gáztároló terek megteltekor kell a felesleges biogázt égetéses ártalmatlanítás útján elengedni

## Slide 55: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Gázfáklya
(kényszerfáklyázás).
Amikor a tárolók szintje alacsony, akkor a gáznyomás is alacsony (van hely a keletkező biogáz eltárolására), ebben az esetben nincs szükség a fáklya indítására, ezért a fáklyaretesz esetén egyéb biztonságos gyújtás kialakítása nem indokolt. A fáklya egy nagy átmérőjű, hosszú, függőlegesen felállított cső, amelynek az alsó részéhez csatlakozik a gázcső. Ebben a csőszakaszban található egy motoros elzáró szerelvény, utána pedig egy deflagrációs zár (visszaégés gátló). A fáklya gázzal érintkező részei rozsdamentes, saválló acélból készültek a biogáz agresszív tulajdonságai miatt.
A fáklya méretei:
- a tűztér hossza ~3 m,
- a tűztér külső keresztmetszete 500 mm átmérőjű cső
- a füstgáz a talajszinttől mérve ~11 m magasan távozik
(3m konténer + 5m tartószerkezet + 3m tűztér)
A telepített biogáz égető fáklya max. 400 Nm³/óra biogázt képes elégetni. A telepen keletkező biogáz közvetlenül nem engedhető a környezetbe, ártalmatlanítása olyan gázkezelési technológia telepítését teszi szükségessé, amely legnagyobb mértékben megakadályozza a levegőszennyezést és megfelel a hatósági előírásoknak.

## Slide 56: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Transzformátor állomás

## Slide 57: Biogáz üzem működése A Harsányi biogáz üzem részegységeinek bemutatása Transzformátor állomás
A generátor által a biogáz elégetésével megtermelt villamos energia közcélú hálózatba való táplálásában van szerepe

## Slide 58: A kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél A fermentáció hasznos eredményei
A fosszilis energiahordozók biogázzal való helyettesítése
A biogáz energiaforrásként történő használata többszörösen is csökkenti a Föld klímájára káros gázkibocsátást.
Csökken a kontrollálatlan metánkibocsátás, és a megújuló energia (biogáz) előállításával mérséklődik a fosszilis energiahordozók felhasználásának mértéke.
A biogáz fűtőerőművekben történő felhasználása során alig keletkeznek további égéstermékek. Az égési levegőben lévő nitrogén melléktermékeként keletkező csekély mennyiségű nitrogén-oxidok (NOx) mellett a biogázban lévő elegyekből (H2S) keletkezhetnek égéstermékek.

## Slide 59: A kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél A fermentáció hasznos eredményei
a kórokozók életképességének, gyommagvak csírázóképességének csökkentése,
a talajerő-pótló anyag minőségi javulása azáltal, hogy a szerves vegyületek átalakulnak olyan ásványi formába, amelyet a növények közvetlenül fel tudnak venni (a biogáz trágya nem égeti ki a növényeket), tehát hozzájárul a trágya minőségi javításához, amely a szántóföldeken műtrágya helyett használható fel a hiányzó tápanyagok pótlására.
az üvegházhatást okozó gázok (metán) légkörbe jutásának csökkentése: A szerves anyagok anaerob lebomlásának egyik fő terméke a biogáz. A biogáz nagyrészt (általában 50% fölött) metánból (CH4) áll, amely természetes körülmények között nem bomlik el, hanem távozik a légkörbe. A metán igen lassan bomlik le a légkörben, ezért a kontrollálatlan metánkibocsátás jelentős mértékben hozzájárul az üvegház-hatás további erősödéséhez.

## Slide 60: A biogáz üzem szabályszerű üzemeltetése során a következő zavarok állhatnak elő
1. eset: A blokkfűtő-erőmű teljes kiesése: A blokkfűtő-erőmű teljes kiesése esetén a gáztermelés a biogáz üzem fermentorjában a probléma helyreállításáig a nyersanyagellátás megszakítása miatt csökken. A blokkfűtő-erőmű zavara automatikusan aktiválja az akkumulátoros telefon berendezést. Jóval több, mint 12 órás gáztárolás lehetséges a rendelkezésre álló gáztároló pufferben, amennyiben az üzemeltető a zavarjelzés nyugtázása után leállítja a keverőműveket és a szubsztrátum adagolást. Ezáltal a fermentorban és az utófermentorban a gáztermelés jelentősen csökken. Ez az idő általában elegendő ahhoz, hogy a blokkfűtő-erőmű az elvégzett karbantartási és javítási munkák, vagy berendezéscsere után ismét normál üzemben dolgozzon. Amennyiben ezen idő alatt nem sikerül a blokkfűtő erőművet megjavítani, a gázfáklya képes arra, hogy a termelődő/felesleges biogázt biztosan elégesse.

## Slide 61: A biogáz üzem szabályszerű üzemeltetése során a következő zavarok állhatnak elő
2. eset: A villamoshálózat teljes kiesése: A villamoshálózat teljes kiesése esetén is aktiválódik az akkumulátoros telefon berendezés és a szubsztrátum bevitel szükségszerűen megszakad. A biogáz üzem úgy van tervezve, hogy a hálózat teljes kiesése esetén a tartályokból a benne lévő szubsztrátum nem folyhat ki ill. nem folyhat át egyik fermentorból a másikba, csak a gáztermelés folytatódik egyre csökkenő mértékben. Legkorábban 9 órás áramkiesés után (realisztikusabb több mint 12 órából kiindulni, mivel a keverők és az adagolás leállnak), amikor az összes gáztároló puffer megtelne, a biogázt a gázfáklyán fogja elégetni. Az akkumulátoros telefon berendezés akkor is jelez, ha a villamoshálózat ugyan rendben van, de a főbiztosítékok, például a biogáz üzem trafóállomásáé hibásak lennének. Tehát további biztonsági intézkedésekre nincs szükség.

## Slide 62: A biogáz üzem szabályszerű üzemeltetése során a következő zavarok állhatnak elő
3. eset: Habos erjedés: Habos erjedésre akkor kerülhet csak sor, amennyiben a fermentorban a biológiai viszonyok túlterhelése lép fel. Túlterhelés főképp akkor fordulhat elő, ha a tartózkodási időt rövidre állítják. Ha a fermentorban túl magas a terhelés, illetve ha az alapanyagot nagy adagokban ellenőrzés nélkül közvetlenül a fermentorba töltik. Mivel a fermentorban való tartózkodási idő több mint 60 nap, a rothasztótér teljesítménye kevesebb a gázhozamnál (1,2 m3 gáz 1 m3 rothasztótérből 1 nap alatt), valamint a szubsztrátum adagolása naponta többször, kis adagokban kerül a fermentorba, nem várható habos erjedés. Amennyiben mégis habos erjedés lépne fel, azt a túltöltés-érzékelő időben jelzi. Ha az érzékelő habbal érintkezik, zavarjelzést ad és aktiválja a telefon berendezést. Ugyanakkor minden további szubsztrátum betöltés megszakad. Intenzív keveréssel a habréteg elkeverhető. Mivel az érzékelő a habot már 0,5 m-rel a tartályperem alatt érzékeli és a túlnyomás elleni védelem nyílása 0,5 m-rel magasabban van, elegendő idő marad ahhoz, hogy szükség esetén aktiváljuk a keverőműveket és az alapbeállított keverési időtartamot megnöveljük. Így biztosítva van, hogy a hab a túlnyomás elleni védelmet ne tegye működésképtelenné.

## Slide 63: A biogáz üzem szabályszerű üzemeltetése során a következő zavarok állhatnak elő
. eset: Túltöltés: Túltöltés fellépése kizárható. Minden fermentor túltöltés-érzékelővel van ellátva. Tehát a töltésszint túllépése mindenképpen időben hibajelet ad. Az érzékelők folyadékkal való érintkezés esetén zavarjelzést adnak és aktiválják a telefon berendezést, és a szubsztrátum további betöltése megszakad. Az érzékelő a tartályokban lévő szubsztrátumot már 0,5 m-rel a tartályperem alatt érzékeli, és a túlnyomás elleni védelem nyílása a folyadékfelszín felett 0,5 m-re van, ezzel biztosítva van, hogy az erjesztett anyag a túlnyomás elleni védelmet ne tegye működésképtelenné.
5. eset: Túlzott mértékű gáztermelés: A túlzott mértékű gáztermelés a biogáz üzem szabályszerű üzemelése esetén kizárható. Túlzott alapanyag-adagoláskor képzelhető el a gáztúltermelés (illetve az alapanyagok változtatásával). A fermentorba kis adagokban történik az alapanyag bejuttatása és a fogadókonténer kapacitása is korlátozott, nem valószínű ennek az esetnek az előfordulása. Amennyiben mégis túladagolás történne, akkor a fennálló gáztárolási kapacitás teljes kimerítése után a gázfáklya képes arra, hogy a felesleges biogázt biztonsággal felhasználja.

## Slide 64
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
AKI TEHETI MARADJON OTTHON!