## Slide 1
Környezetvédelmi hatásvizsgálat Igrici II. – kavics, homok, agyag védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenységre
LISZTES TRANS Fuvarozó Egyéni Cég
4100 Berettyóújfalu
Nyárfa utca 10.

## Slide 2
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat MBFSZ-HATOSAG/3504-44/2021. számú határozata alapján az
„Igrici II. – kavics, homok, agyag”
védnevű bányatelek bányászati jogosultja.
Neve: Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Cég
Székhelye: 4100 Berettyóújfalu. Nyárfa u. 10.

## Slide 3
A bányatelek töréspontjainak koordinátái EOV rendszerben:
Fedőlapja: +101,50 mBf.
Alaplapja: +79.90 mBf.
Területe: 24 ha 9988.9 m2
A bányatelket megtestesítő területrészletek helyrajzi számai a következők:
050/2, 050/12 és 050/13 hrsz.
Töréspont száma | Y (m) | X (m) | Z (mBf)
1. | 787712.75 | 283238.57 | 100.00
2. | 787181.21 | 283249.13 | 97.80
3. | 786882.43 | 283563.77 | 98.20
4. | 787146.11 | 283668.48 | 98.00
5. | 787726.18 | 283516.39 | 97.00

## Slide 4
Átnézeti térkép

## Slide 5
A bányaművelés technológiáinak ismertetése
Tervezett művelési rendszer: sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával.
Fejtési mód: A művelés folyamán két szintet, egy letakarító és egy termelő szintet képeznek ki.
A bányaművelés az alábbi műveletekből tevődik össze:
LETAKARÍTÁS - JÖVESZTÉS - ÜZEMI SZÁLLÍTÁS - FELDOLGOZÁS - RAKODÁS - SZÁLLÍTÁS – TÁJRENDEZÉS
A bányavállalkozó az éves kitermelhető mennyiséget 500000 m3/év mennyiségre tervezi.

## Slide 6
A kiszállítás a 046/34, 2144/4-5 hrsz-ú ingatlanok területén kialakított utakon keresztül a 3307 számú országúton és az M3 számú autópályán történik.
A szállítás lakott területet nem érint

## Slide 7
Tájrendezés
A bányatelek tájrendezési célja horgásztó, pihenőtó kialakítása.
A termőtalajt, a már kialakult vízszint feletti végrézsűkre terítik a biológiai tájrendezés megvalósításához, amely a füvesítésből áll.
Nagy figyelmet kívánnak fordítani a kistáj ősnövényzetének a visszatelepítésére, valamint olyan halfajok és állatfajok telepítésére, amelyek biztosítják az ökológiai egyensúly kialakulását. A végállapot koncepció nem környezetszennyező jellegű.

## Slide 8
Tájrendezési térkép

## Slide 9
Környezetvédelmi térkép