## Slide 1: Sárospatak-I. (Szemince-hegyi) andezitbánya kapacitásnövelése
Környezeti hatásvizsgálat
Összefoglaló anyag közmeghallgatásra

## Slide 2: Kapacitásnövelés
Bányászat
A 2020-2023-as időszakra tervezett összesen 240 000 m3-es kitermelni tervezett vegyesanyaghoz képest 25%-os kapacitásnövekedés tervezett
Kitermelés ütemezése:
Építési hulladék hasznosítása:
Nem tervezett kapacitásnövelés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
100 000 m3 | 100 000 m3 | 60 000 m3 | 60 000 m3 | 60 000 m3 | 300 000 m3 |  |  |  | 

## Slide 3: Technológia lépései
Terület előkészítés (talaj eltávolítása)
Kőzetjövesztés (időszakos, külön engedély alapján)
Rakodás, belső szállítás
Előtörés, osztályozás
Belső szállítás
Törés, osztályozás
Késztermék tárolása
Eladás, szállítás

## Slide 4: Környezeti hatások
Földtani közeg
Felszíni és felszín alatti vizek
Zaj
Levegő
Élővilág

## Slide 5: Földtani közeg
Nyersanyag kitermelés (andezit)
Hatások:
nem megújuló erőforrás felhasználása
munkagépek meghibásodásából eredő üzemanyag szennyezés- kockázata kicsi, folyamatos karbantartással megelőzhető

## Slide 6: Felszíni és felszín alatti vizek
Hatások:
Talajvíz süllyesztés (bánya mélypontja 93 mBf- ez a kapacitásbővítéssel nem változik, további vízszintcsökkentés nem tervezett)
Csak havária esetén lehet szennyeződés, munkagépek meghibásodása miatt- kockázata kicsi, folyamatos karbantartással megelőzhető

## Slide 7: Zaj
Szállításhoz kapcsolódó zaj:
A 3801. úton szállítanak továbbra is
Forgalom zaja:
Alapállapot: 60,4 dB
Növelt állapot: 61,9 dB

## Slide 8
Töréshez kapcsolódó zaj:
Hatásterület számításkor a bányaudvar rézsűinek zajárnyékoló hatását is modelleztük
A kapacitásnöveléshez szükséges összes munkagép együttes üzemelését feltételeztük (legrosszabb eset)
Zajvédelmi határérték nappal falusias lakóövezetben: 50 dB, gazdasági övezetben: 55 dB
További zajcsökkentés lehetséges: az üzemi terület lakóterületek felé eső szélén a késztermék zajvédő falként történő 3 m magas felhalmozásával, takarófásítással.

## Slide 9
Zajvédelmi hatásterületek
(kapacitásnövelés után)

## Slide 10: Levegő
Szállításhoz kapcsolódó emissziók:
NO2 emissziónövekedés 70 km/h-36,9%-jelenlegi forgalomhoz képest
NO2 emissziónövekedés 90 km/h-31,67%- jelenlegi forgalomhoz képest

## Slide 11
Töréshez kapcsolódó porterhelés
PM10 frakciójú por terjedését modelleztük a bányaudvaron belüli közlekedéssel és a törők, anyagtárolók felületével számolva
Locsolással tovább csökkenthető, hídmérleg előtti területen burkolat kialakítása tervezett

## Slide 13: Élővilág
Országos jelentőségű védett természeti területet, az Országos Ökológiai Hálózat elemeit, Natura 2000 területet nem érint
Fokozottan védett faj egyedeit (Uhu-Bubo bubo) figyelték meg a bánya környékén, amelyek továbbra is a környéken költenek (a Colas Északkő Kft. betartja a környezetvédelmi hatóság korlátozásait és a baglyok alkalmazkodtak a bányához)
Védőfásítás tervezett 2022 őszétől ahol jelenleg nem alakult ki természetes cserjésedés.

## Slide 15: Összegzés
A bánya kapacitásbővítése a műszaki és környezetvédelmi előírások betartása mellett valósítható meg
A tevékenység hatásai jórészt semlegesek, illetve elviselhetőek, terhelő hatásai levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból csekély többletet jelentenek a jelenleg meglévő állapothoz képest

## Slide 16
Köszönjük a figyelmet!
Jó szerencsét!