## Slide 1
„Sajókápolna I. – lignit II.” külfejtéses szénbánya bezárása Környezeti hatástanulmány
Három Kör Delta Kft., Miskolc

## Slide 2
Előzmények
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014.04.11-én kelt 73-12/2014. számú határozatában adott környezetvédelmi engedélyt a „Sajókápolna I. – lignit II.” elnevezésű külfejtéses bányaüzem működéséhez. Az engedély 2019. június 30-ig volt érvényes.
Figyelembe véve a kitermelhető készlet csökkenését, az engedélyes Bányavállalkozó [Szuha 2000 Kft., 3700 Kazincbarcika, Csokonai u. 40.] 2017-ben kezdeményezte a szomszédos, „Sajókápolna II.” elnevezésű területen található szén kitermelésének engedélyezését. A működés megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO-08/KT/6195-34/2017. számon adta meg, 2022. december 31-i érvényességi határidővel.
A bányahatósággal szembeni jogértelmezési vita miatt a Bányavállalkozó nem tudott bányatelket fektetni a „Sajókápolna II.” elnevezésű területre. A bányatelek fektetés helyett, a folyamatos lakossági széntermelés biztosítása érdekében a „Sajókápolna I. – lignit II.” védnevű bányatelket bővítette, területének 25 %-ával a fenti számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkező „Sajókápolna II.” területre kiterjedően.
A bővítési területen folytatott munkálatok során nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen földtani felépítés következtében az ott található szénvagyon kitermelése veszteséges.
Tekintettel az eredeti cél meghiúsulására, Bányavállalkozó ezúton kezdeményezi a bánya bezárásához szükséges környezetvédelmi eljárás lefolytatását.
A hatásvizsgálat elvégzésére és dokumentálására a Három Kör Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics József u. 6.) kapott megbízást.

## Slide 3
Vizsgált változatok - lehetőségek
A bányászati műveletek után visszamaradt terület rekultivációjára-, hasznosítására a bányavállalkozó és a terület tulajdonosa az alábbi változatokat vizsgálta meg:
Mezőgazdasági művelés: a terület alkalmassá tétele mezőgazdasági tevékenységre;
Ipari-, szolgáltató terület előkészítése: a terület alkalmassá tétele ipari-szolgáltató jellegű tevékenység számára;
Bányató kialakítása: a visszamaradó területen bányató kialakítása.

## Slide 4
Vizsgált változatok - részletek
Mezőgazdasági művelés: Növénykultúra telepítéséhez a ~7 ha kiterjedésű bővített bányatelek jelentős talajerő-pótlást igényel. A telek területén jelenleg két depóniában összesen ~11.000 m3 korábban letermelt humusz található. Egyenletes visszaterítéssel <20 cm vastag termőréteg hordható fel, melyet az altalajjal kell összedolgozni. Az így létrejövő vegyes réteg végleges vízháztartásának kialakulása sokéves időtartamot vesz igénybe. Egyéb bányatérségek rekultivációja során végzett erdőtelepítés – helyesen megválasztott faj-összetétellel – jelenthet alternatívát. Végeredményként sem várható rentábilis tevékenység.
Ipari-, szolgáltató terület előkészítése: Ez a változat a tevékenységhez szükséges infrastruktúra – út, térburkolatok, közművek – kiépítését jelenti. A terület adottságai – távoli autópálya és vasút, közeli lakóterületek –, valamint ismert befektetői szándék hiánya következtében ennek az alternatívának jelenleg nincs realitása.
Bányató kialakítása: A bányatelek területén jelenleg két bányató található; a nyugati részen ~0,6 ha-os, a keleti oldalon ~1 ha kiterjedésű. Térfogatuk a kitermelt szén-, ill. a Sajószentpéter, „Üveggyári terület” rehabilitációjához elszállított meddő térfogatával megegyező. A tevékenység felhagyásával ez a két tó a továbbiakban is megmarad. A Sajókápolnát Sajólászlófalvával összekötő út nyugati oldalán leművelt ~5 ha-os területen a tulajdonos tavat kíván kialakítani. Ez a területre feltöltött meddő egy részének elszállításával oldható meg. Erre jó esélyt kínál a 26-os számú főút Sajószentpétert elkerülő szakaszának építése.
A továbbiakban ez utóbbi változat megvalósítását, mint rekultivációs cél elérését szolgáló tevékenység hatásait vizsgáljuk.

## Slide 5
A bánya helyszíne

## Slide 6
Érintett ingatlanok térképe

## Slide 7
Sajókápolna szabályozási terv - kivonat

## Slide 8
Rekultiváció – jövesztési terv

## Slide 9
Rekultiváció – tervezett felület

## Slide 10
Rekultiváció – terv szelvények I.

## Slide 11
Rekultiváció – terv szelvények II.

## Slide 12
Szállítási útvonal

## Slide 13
Lefejtett területek, monitoring pontok

## Slide 14
Felszíni vizek a rekultiváció után, vizes hatásterület

## Slide 15
Légszennyezés hatásterülete

## Slide 16
Zajvédelmi hatásterület

## Slide 17
Összesített hatásterületi térkép