## Slide 1
„Hejőszalonta I.- kavics és agyag”
védnevű bányatelek Környezetvédelmi Hatásvizsgálata

## Slide 2: Általános adatok
Kérelmező: LEIER Mineral Ipari Kft. (9024 Győr, Baross Gábor út 42.)
Bányatelek neve: Hejőszalonta I.- kavics és agyag
Bányatelek nagysága: 19,71 ha
Tervezett éves kapacitás: 562.500 tonna/év
Tervezett életartam: 11 év

## Slide 3: Termelési technológia
Az alkalmazott külszíni bányászati tevékenység az alábbi főbb technológiai lépésekből áll:
Feltárás: a felső humuszréteg és a meddő réteg külön-külön való kitermelése, deponálása
Fejtés: A víz alóli kitermeléshez lánctalpas, forgóvázas, vonóvedres szerelvénnyel ellátott kotrógépet alkalmaznak majd.
Osztályozás: A haszonanyag osztályozására nem kerül sor, hanem bányanyers állapotban értékesítik a kitermelt kavicsot.
Tájrendezés: A tájrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott területek tájba illesztése és utóhasznosításra történő előkészítése. A bányaterület tájrendezési munkáit a bányatelek területére jóváhagyott tájrendezési előterv alapján végezi a bányavállalkozó.

## Slide 4: Termelés feltételei
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:
1 db 1 db Rohr K-110R típusú parti vedersoros kotró
1 db VOLVO L150 H homlokrakodó (198 kW)
A termelésre csak nappal kerül sor.

## Slide 5: Szállítási útvonal
A készterméket 1 db homlokrakodóval teszik a szállító járművekre. A bánya területét a 070/1 hrsz-ú földúton keresztül hagyják el a teherautók, melyről rátérnek a 3307 sz. útra, melyen közel 6 km megtétele után rátérnek az M3-as autópályára. A 070/1 hrsz-ú utat a LEIER MINERAL Ipari Kft. felújítja, szállításra alkalmas állapotba hozzák a termelés megkezdéséig.
A 300.000 m3/év (kb. 562.500 t/év) maximális kapacitás esetén 4 gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként: 562.500 tonna / 24 t/kapacitás / 250 nap / 16 óra = 3,6 forduló/óra.

## Slide 6
Szállítási útvonal

## Slide 7: Bányászat hatása a levegőre
Bányagépek kibocsátása: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 73 méter.
Fedő dózerolása: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 73 méter.

## Slide 8: Szállítás okozta légszennyezés
Hatásterület
3307. sz. út (0+000 – 10+947): NO2 esetében 38 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 40,5 méter a hatásterület. PM10, CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
3307. sz. út (10+947 – 16+617): NO2 esetében 37 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 39,5 méter a hatásterület. PM10, CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

## Slide 9: Bányászat okozta zajterhelés
50 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 108,8 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 201,8 m
A bánya 1650 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál. A bánya és az első védendő ingatlan (Hejőszalonta, Dózsa Gy. u.) elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti.
A védendő ingatlanoknál a zajterhelés mértéke:
LAM = 108,8 dB - 20*lg (1650) + 3 dB – 11 dB + 2 dB – 0 – 4,7 dB – 3,18 dB = 30,58 dB

## Slide 10
Védendő ingatlan és a bánya egymáshoz viszonyított helyzete

## Slide 11: Szállítás okozta zajterhelés
A szállítási tevékenység nem érint lakott települést.
Hatásterület: Az érintett utak esetében pedig hatásterület nem jelölhető ki, mivel a szállításból eredő zajterhelés növekedésének mértéke (max.: 0,79 dB) nem haladja meg a jogszabályban meghatározott 3 dB-t.

## Slide 12: Vízvédelem
A bányászat következtében kialakuló bányatavak hatása: A legkedvezőtlenebb esetben a bányatelek határvonalától É, ÉNy-i irányba kb. 421 m-es távolhatás prognosztizálható.
A legkedvezőtlenebb időszakban a talajvízszint csökkenés maximális értéke a vizsgált bányatavak közvetlen környezetében kb. 34 cm.
A bányászati tevékenység során nem várható a felszín alatti víztest kémiai állapotának romlása.

## Slide 13: Összefoglalás
A bányászati tevékenység hatásai nem érik el a védendő területeket. A levegőszennyezés mértéke csekély. A zajterhelés szintén nem érzékelhető az első védendő ingatlanoknál.