## Slide 1
„Nyékládháza III.- kavics”
védnevű bányatelek kapacitásbővítésének Környezetvédelmi Hatásvizsgálata

## Slide 2
Általános adatok
Kérelmező: Lasselsberger Hungária Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.)
Bányatelek neve: Nyékládháza III.- kavics
Bányatelek nagysága: 451,28 ha
Tervezett éves kapacitás: 350.000 m3/év
Tervezett életartam: 190 év

## Slide 3
Termelési technológia
A technológia lépései:
Humusz és meddő letakarítása
Kotrás
Rakodás, belső szállítás
Osztályozás
Végtermék depózás
Rakodás, szállítás eladás

## Slide 4
Termelés ütemezése
Éves szinten a bányavállalkozó szeretne a 350.000 m3 ásványi nyersanyagot kitermelni. A termelés a bányatelken belül két részletben történne:
A meglévő bányató utánkotrása, illetve a Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1 hrsz-ú területek letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G típusú markoló szerelékes, elektromos üzemű úszókotró jelenleg is a Nyékládháza 085/4 hrsz-ú területen található (jelenlegi bányató területe). Ez az úszókotró végezné a meglévő tó utánkotrását, illetve a Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1 hrsz-ú területek letermelést is A már meglévő bányató 3,369 ha területtel növekszik majd meg. A hidrociklonban leválasztott kinyert finom homokot és a víztelenített és részben agyagtalanított nyersanyagot a gép kihordó szalagja a hozzá kikötött 140 m3 hasznos terhet szállító Z-uszályba rakja, amely a kikötőbe szállítja. Normál esetben 3 db uszály egyidejű üzemeltetésére van szükség. A hajóból az anyagot a serleges kirakodó berendezés rakja ki és fix telepítésű szállítószalag deponálja. Ezen depó alá épített alagúti szalag viszi a nyers terméket az osztályozó vibrátorára vagy a depóból közvetlen értékesítés is történik. A tervezett 350.000 m3 haszonanyagból a jelenlegi tervek szerint ezen úszókotróval 250.000 m3 kerül kitermelésre és osztályozásra.

## Slide 5
Az M30-as autópálya és a 3308. számú út által határolt déli terület termelése
Egy db Rohr K-110R típusú parti vedersoros kotró végezné az M30-as autópálya és a 3308. számú út által határolt terület (Hejőkeresztúrtól K-re) eső terület letermelését. A parti kotrás során kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem kerül osztályozásra, hanem a kitermelés után egy homlokrakodó teherautókra rakja és bányanyers állapotban a vevők elszállítják. A bányatelek DK-i részén jelenleg megtalálható 20 kV-os villamos vezeték áthelyezésre kerülne a bányatelek Keleti felére, a bányatelek határának védősávjába, így a későbbi termelést nem zavarná. Ennek következtében az egész terület letermelhető lenne, melyet a 3308. számú közút, az M30-as autópálya és Hejőkeresztúr határol. A termelés következtében egy 45 ha 6550 m2 nagyságú bányató alakulna ki. Ezen a területen 2032-ig csak parti kotrással művelnék a bányaterületet, tehát maximum 7-8 m mélységű bányató alakulna ki.

## Slide 6
Termelés által érintett terület a meglévő bányató utánkotrása, illetve a Muhi 060/4, 057/32, 057/33 és a 025/1 hrsz-ú területek letermelése során

## Slide 7
Az M30-as autópálya és a 3308. számú út által határolt déli terület termelése

## Slide 8
Termelés feltételei
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:
1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G típusú markoló szerelékes, elektromos üzemű úszókotró lesz, illetve parti kotrás
1 db Rohr K-110R típusú parti vedersoros kotró
3 db Z-uszály (meghajtás: 150 LE-s RÁBA motorral)
Serleges elevátor
EK-100 kikötőponton
Szállítószalag sorok és deponáló szalagok
Binder típusú vizes osztályozómű (kapacitása (250 m3/h = 1.500.000 m3/év [250 munkanappal számolva])
Svedala típusú kúpos törő
SBM típusú röpítő törő
3 db Liebherr 576 homlokrakodó
Hídmérleg

## Slide 9
Szállítási útvonal
A bányatelken belül két módon történik szállítás:
1. ROHR RS 6,0/200 Bs-G típusú úszókotró által kitermelt haszonanyagot belső szállítása
A hidrociklonban leválasztott kinyert finom homokot és a víztelenített és részben agyagtalanított nyersanyagot a gép kihordó szalagja a hozzá kikötött 140 m3 hasznos terhet szállító Z-uszályba rakja, amely a kikötőbe szállítja. Normál esetben 3 db uszály egyidejű üzemeltetésére van szükség. A hajóból az anyagot a serleges kirakodó berendezés rakja ki és fix telepítésű szállítószalag deponálja. Ezen depó alá épített alagúti szalag viszi a nyers terméket az osztályozó vibrátorára vagy a depóból közvetlen értékesítés is történik. A tervezett 350.000 m3 haszonanyagból a jelenlegi tervek szerint ezen úszókotróval 250.000 m3 kerül kitermelésre és osztályozásra. A 140 m3-es kapacitással, 250 napos termeléssel és napi 24 órával számolva, egy nap 7,2 uszály fordulóra van szükség.

## Slide 10
2. Rohr K-110R típusú parti vedersoros kotró (bányatelek d-i része) által kitermelt haszonanyag szállítása:
A parti kotrás során kitermelt haszonanyag nem kerül osztályozásra, hanem a kitermelés után egy homlokrakodó teherautókra rakja és bányanyers állapotban a vevők elszállítják. A bányatelket a bányatelek K-i határán húzódó szerviz úton (mely párhuzamosan halad a 3308. számú úttal és az M30-as autópályával) keresztül hagyják el a gépjárművek, majd rátérnek a 3308. számú közútra, mely Hejőkeresztúr és a Muhi között húzódik. Innen a gépjárművek a 35. számú út (5+254 – 18+580 szelvényiek között) érintésével térnek rá az M30-as autópályára. Éves szinten innen max. 100.000 m3 (187.500 tonna) bányanyers anyag kerül kiszállításra. 25 tonnás gépjárművekkel, 250 napos, napi 16 órás kiszállítással számolva 1,875 gépkocsi fordulóval (187.500/250/16/25) számolhatunk óránként.

## Slide 11
Tervezett szállítási útvonal a bányatelek déli letermelés során

## Slide 12
Üzemi területről történő kiszállítás:
Az osztályozó területére a „Nyékládháza III.-kavics” bánya területéről 250.000 m3 haszonanyag, míg a „Nyékládháza VII.-kavics” bánya területéről 300.000 m3 haszonanyag kerül beszállításra uszállyal, illetve szállítószalaggal („Nyékládháza VII.-kavics” bányából).
Az osztályozott haszonanyagot ezután két db homlokrakodó segítségével gépjárműre rakják és a 35. sz. főúton (0+400 – 5+254 szelvények között) és az M30-as autópályán keresztül történik a kiszállítás.
Az 550.000 m3/év (1.031.250 t/év) maximális kapacitás esetén a következő gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitás / 250 nap / 16 óra = 10,3 forduló/óra.
Kiszállításra csak nappali időszakban kerül sor.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a felvázolt három szállítási útvonal egyike sem érint lakott területet.

## Slide 13
Az osztályozótól történő kiszállítás útvonala

## Slide 14
Bányászat hatása a levegőre
A meglévő tó utánkotrása és az osztályozás okozta levegőszennyezés:
Bányagépek (homlokrakodók) kibocsátása: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 73 méter.
Osztályozó porkibocsátása: A PM10 (szálló por) hatásterületet 171 m
A tó utánkotrása során okozott kibocsátás: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 73 méter.

## Slide 15
A 3308. sz. út és az M30-as út által határolt terület letermelése okozta levegő szennyezés:
Fedő dózerolása: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 73 méter.
Parti kotrás okozta levegőszennyezés: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 73 méter.

## Slide 16
Szállítás okozta légszennyezés
Hatásterület
3308. sz. út (0+000 – 5+624): Egyik szennyezőanyag esetében sem tudunk hatásterületet kijelölni.
35. sz. út (0+400 – 5+254): NO2 esetében 57,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 59 méter a hatásterület. PM10 esetében 17,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 18 méter a hatásterület. CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
35. sz. út (5+254 – 18+580): NO2 esetében 78,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 79 méter a hatásterület. PM10 esetében 18,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 19 méter a hatásterület. CH esetében 21 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 21,5 méter a hatásterület. CO és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
M30 (13+050 – 23+317): NO2 esetében 136 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 138 méter a hatásterület. PM10 esetében 47 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén 47,5 méter a hatásterület. CO esetében 22 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén szintén 22,5 méter a hatásterület. CH esetében 39,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2020-as forgalomra. A maximális forgalom esetén szintén 40,5 méter a hatásterület. SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

## Slide 17
Bányászat okozta zajterhelés
Osztályozó területe:
50 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 105,4 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 136 m
Az osztályozó 136 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál.
40 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 105,4 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 40 dB
r = 431 m
Az osztályozó 431 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál.

## Slide 18
Meglévő tó utánkotrása:
50 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 101,4 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 86 m
A kotró 86 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál.
40 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 101,4 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 40 dB
r = 272 m
A jelenlegi bányatóhoz a legközelebbi védendő ingatlanok Hejőkeresztúrban a bányató melletti üdülő ingatlanok. Annak érdekében, hogy ne következzen be határérték túllépés, ezért javasoljuk, hogy a kotró ezen területe ne közelítse meg jobban, mint 330 m.

## Slide 19
M30-as autópálya és a 3308. számú út által határolt terület termelése:
50 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 104,5 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 123 m
A kotró 86 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál.
40 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 104,5 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 40 dB
r = 389 m
Látható, hogy határérték túllépés várható az első védendő lakóingatlan esetében, ezért mindenképp zajvédelmi intézkedések alkalmazását tartjuk szükségesnek, melyet a későbbeikben ismertetünk.

## Slide 20
A termelés együttes hatása:
A zajterhelés hatása az Üü besorolású üdülőterületnél (a nappali és az éjszakai terhelés megegyezik, mivel ugyanazok a berendezések működnek):
A zajterhelés hatása Hejőkeresztúr, Petőfi S. u. 1. számú ingatlannál (a nappali és az éjszakai terhelés megegyezik, mivel ugyanazok a berendezések működnek):
A számítási eredményekből látható, hogy határérték túllépés várható, azon esetben, ha a két termelés legjobban megközelíti a védendő ingatlanokat, ezért zajvédelmi intézkedések szükségesek.

## Slide 21
Zajvédelmi töltés alkalmazása a védendő ingatlanok irányába:
A számítási eredményeket a következő foglaltuk össze, mely tartalmazza a hangcsökkentés (Lo) mértékét.
A fent említett védőtöltés alkalmazásával a zajterhelés a következők szerint alakul az Üü besorolású üdülőterületnél :
A fent említett védőtöltés alkalmazásával a zajterhelés a következők szerint alakul Hejőkeresztúr, Petőfi S. u. 1. számú ingatlannál:
Látható, hogy zajvédelmi töltés alkalmazásával a zajvédelmi határértékek is teljesülnek.

## Slide 22
Zajvédelmi hatásterület

## Slide 23
Szállítás okozta zajterhelés
A szállítási tevékenység nem érint lakott települést.
Hatásterület: Az érintett utak esetében pedig hatásterület nem jelölhető ki, mivel a szállításból eredő zajterhelés növekedésének mértéke (max.: 2,43 dB) nem haladja meg a jogszabályban meghatározott 3 dB-t.

## Slide 24
Vízvédelem
A bányászat következtében kialakuló bányatavak hatása: A következő táblázatban foglaljuk össze a talajvízszint süllyedés értékeit a jelenlegi bányató (236,5 ha) és a végállapotban kialakuló bányató (293,5 ha) esetében:
A fenti táblázatból látható, hogy a nagyobb tófelület kialakulása max. 12 cm vízszintsüllyedést okoz.

## Slide 25
A vízszintsüllyedéshez tartozó távolhatás mértékét a következő táblázat szemlélteti különböző irányokban: