## Slide 1: Aranykalász 1955 Kft
Mezőkeresztes
Szarvasmarhatartó telep korszerűsítésének környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációja

## Slide 2: Előzmény
Az Aranykalász 1955. Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth út 3., továbbiakban: engedélyes) – a Mezőkeresztes 0257/21 és 0259/4 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szarvasmarhatelepen tejhasznú szarvasmarhatartó tevékenységet folytat.
A szarvasmarhatelep technológiai korszerűsítés keretében egy 320 férőhelyes pihenőboxos hígtrágyás istállót kívánt építeni a Mezőkeresztes, 0259/4 hrsz. alatti ingatlanon.
Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO/32/04003-21/2020. számú határozatban a környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását írta elő.

## Slide 3: Tevékenység helye
A tervezett istálló helye: Mezőkeresztes 0257/21 és 0259/4 hrsz. alatti ingatlanok
Helyrajzi szám | Művelési ág | Területe (m2)
Mezőkeresztes 0257/21 | szántó | 7 834
Mezőkeresztes 0259/4 | kivett, major | 67 881

## Slide 4: Szarvasmarhatartó telep létesítményei
A szarvasmarha telepen az alábbi állattartó épületek vannak jelenleg:
4 db egyenként 128 férőhelyes termelőistálló
4 db egyenként 100 férőhelyes növendék istálló
1 db borjúnevelő épület
egyedi borjú ólak (Steinmann- ketrecek)
1 db ellető istálló
Telephely létesítményei:
- Ellető istálló
- Mélyalmos istállók
- Silótárolók
- Takarmány tároló
- Fejőház
- Almostrágya tároló
- Hígtrágya gyűjtő-átemelő aknák (50 m3; 25 m3)
- Hígtrágya tárolók (T1 - 3952 m3 , T2 - 1220 m3)
- Szociális, iroda épület

## Slide 5: Szarvasmarhatartó telep bemutatása képekben

## Slide 6: Szarvasmarhatartó telep bemutatása képekben

## Slide 7: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Levegőtisztaság-védelem
Az állattartó telep bűzkibocsátásának meghatározása korszerűsítést követően
  A telephelyen a korszerűsítést követően egyidőben legfeljebb 694 db tejelő szarvasmarha és szaporulata van.
  a teljes állatállomány 579,2 ÁE.
  a telep bűzkibocsátása legrosszabb esetben:15852 SZE/s.
A bűzkibocsátás hatásterülete
A 3 SZE/m3-es hatásterület határvonala 138 m a forrástól, melyet egyben a levegőtisztaság védelmi övezetnek is tekinthetünk, melyen belül védendő objektumok nincsenek.

## Slide 8: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Zaj-és rezgésvédelem
A telephely környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb hangteljesítményszintje: LWA = 85 dB
A zajterhelés hatásterülete
Hatásterület iránya | LW | Kir | KΩ | Kd | KL | Km | Kn | KB | Ke | Lt | st
M1 felé Lf- felé nappal – 40 dB | 85 | 0 | 3 | 44,63 | 0,13 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 39,94 | 48
Telephely környezetében (Gazdasági területek felé) nappal – 55 dB | 85 | 0 | 3 | 33,28 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,69 | 13
A zajkibocsátási határérték
LKH nappal = 50 dB, LKH éjjel = 40 dB
M1 – Mezőkeresztes Árpád u. legközelebbi lakóépületének
homlokzata előtt 2 m-re
(ÉNy-i irányba ~170 m a telephely telekhatárától).
Vizsgált pont | LW | st | Kir | KΩ | Kd | KL | Km | Kn | KB | Ke | Lt
M1 nappal | 85 | 170 | 0 | 3 | 55,61 | 0,33 | 4,47 | 0 | 0 | 0 | 27,59
A tevékenység miatt kialakuló hangnyomásszint
nem különül el az alapzajtól, nem okoz határérték feletti zajterhelést a legközelebbi védendő objektumnál.

## Slide 9: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Földtani közeg, mint hatásviselő
A keletkező almostrágyát és a fejőházi szennyvizet és hígtrágyát műszaki védelemmel ellátott trágyatárolókban gyűjtik.
Az almostrágya tároló szivárgásmentes csurgalékgyűjtő aknával rendelkezik.
Az állattartó épületek betonozott aljzatúak.
A telephelyen lévő csurgalék, -fejőházi szennyvíz gyűjtőaknák műszaki védelemmel ellátottak.
Az alkalmazott műszaki megoldások összessége környezetvédelmi megelőző intézkedések közé sorolhatók, amelyek megakadályozzák a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a földtani közegbe vagy a felszín alatti vízbe.

## Slide 10: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Felszín alatti víz, mint hatásviselő
A szarvasmarha telepen az állattartó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db talajvíz-figyelőkút került kialakításra.
Mérési eredmények
Az ammónium koncentráció mindkét kút esetében stagnál, B szennyezettségi érték alatti.

## Slide 11: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Felszín alatti víz, mint hatásviselő
A nitrát koncentrációja a vizsgált kutak esetében csökkenő tendenciát mutat, B szennyezettségi értéket meghaladva.

## Slide 12: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Felszín alatti víz, mint hatásviselő
A szulfát koncentrációja a vizsgált kutak csökkenő – B szennyezettségi határérték 2018-ig meghaladó - tendenciát mutat az elvégzett értékelés alapján.
A szennyezés jellege a mind a természeti, mint az ültetett növényzet számára jellegű, azaz tápanyag forrásként hasznosul. Ennek következtében a kialakult nitrátszennyezésnek – amíg az a növényzet számára nem elérhető mélységben tartózkodik – a környezetre gyakorolt hatása kedvezőtlen (tovaterjedés).
Amint viszont a tovaterjedést hatékonyan gátló növényzet számára könnyen elérhető mélységbe kerül a környezetre gyakorolt hatása inkább kedvező lesz.

## Slide 13: A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
Természetvédelem
A tervezési terület nem része sem helyi sem országos jelentőségű védett természeti területnek. A tervezési terület közvetlen közelében nincsen védett természetei terület vagy Natura 2000 terület.
A tervezési területtől délre kb. 1000 m-re található a „Borsodi-sík” SPA - Különleges Madármegőrzési Terület (HUBN10002)

## Slide 14: Készítette: