## Slide 1: „Sajópetri I.-kavics” védnevű bánya működésére vonatkozó BO-08/KTF/09917-34/2018. számú környezetvédelmi engedély módosítása

## Slide 2
A RENOMÉ BÁNYA Kft. ja BO-08/KTF/09917-34/2018. számú környezetvédelmi engedély alapján bányászati tevékenységet folytat a „Sajópetri I.-kavics” bányateleken.
Az engedélyezett kapacitás: 400.000 m3/év
A kitermelésre jelenleg csak nappali időszakban kerül sor.
A RENOMÉ BÁNYA Kft. a termelést éjszaka is szeretné folytatni, ezért ezen kérelem keretében vizsgáljuk a bányászat 22:00-06:00 óra közötti hatásait. Az éjszakai termelésre, a megnövekedett piaci igények kiszolgálása miatt van szükség.
Kapacitás bővítésre nem kerül sor.
A haszonanyag kiszállítására a továbbiakban is csak nappali időszakban kerül sor.

## Slide 3
Sajópetri I.-kavics
A bánya elhelyezkedése

## Slide 4
Tárgyi feltételek:
Fiebig 3000 típusú Úszókotró (172 kW)
Úszószalagok (51,8 kW)
Parti szalagok (58 kW)
Binder típusú vizes osztályozó (140 kW)
Liebherr 576 típusú gumikerekes homlokrakodó (290 kW)
Liebherr 564 típusú gumikerekes homlokrakodó (247 kW)
Új berendezés üzembe állítását nem igényli az éjszakai termelés
Szállítási útvonal:
A bányaterületről kivezető út a Sajópetri – Mályi közötti 3603. számú összekötő útba csatlakozik, ahonnan 1300 méter után lehetőség nyílik az M30-ra történő tovább szállításra. A szállítás lakott települést nem érint.
A bányából éves szinten maximálisan 400 000 m3 (800 000 tonna) haszonanyag kiszállítására kerül sor. A szállításban 24 tonna teherbírású teherautók vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos termeléssel számolhatunk, ami 9 gépkocsifordulót jelent óránként. Szállítás csak nappal történik.

## Slide 5
Levegőtisztaság-védelem:
A számítások elvégzése után NO2 esetében 153 méteres hatásterületet tudunk kijelölni a bányászati tevékenységhez kapcsolódóan, míg a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, így ezeknek a légszennyezőnek nem tudjuk a hatásterületét kijelölni.
Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül.
A hatásterület nem változik a nappali termelés okozta hatásterületéhez képest.

## Slide 6
Zajvédelem:
A próbatermelés alatti zajterhelés és az éjszakai termelés okozta várható zajterhelés pontos meghatározása miatt zajmérés elvégzése került sor, melyet az Ökontroll Mérnökiroda Bt. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 21.) végzett el 2020. júliusában. 2020. december 8-án és 21-én újabb mérésekre került sor.
A következő helyszíneken került sor a mérések elvégzésére:
Mérési pont |  |  | 
Jele | Helye | Magassága [m] | Jellege
R-Z02 | Sajópetri, Dózsa Gy. út 95., hrsz.: 476 | 1,5 | ZT
R-Z03 | Sajópetri, Zöldfa u. 1., hrsz.: 2 | 1,5 | ZT
R-Z04 | Sajópetri, Rózsa u. 1., hrsz.: 457 | 1,5 | ZT

## Slide 7
Mérési pontok elhelyezkedése

## Slide 8
Mérési pont jele | Mérési pont | Megítélési szint (LAM) [dB] |  | 
 |  | 2020.06.12. | 2020.12.08. | 2020.12.21.
R-Z02 | Sajópetri, Dózsa Gy. út 95., hrsz.: 476 | 39 | 39 | 38
R-Z03 | Sajópetri, Zöldfa u. 1., hrsz.: 2 | 40 | 40 | 40
R-Z04 | Sajópetri, Rózsa u.2., hrsz.: 457 | 37 | 37 | 37
A mérési eredmények:
Mérési pont jele | Mérési pont | Megítélési szint (LAM) [dB] |  |  | LKH, nappal [dB]
 |  | 2020.06.12. | 2019.04.18. | 2019.04.18. | 
R-Z02 | Sajópetri, Dózsa Gy. út 95., hrsz.: 476 | 39 | 39 | 38 | 40
R-Z03 | Sajópetri, Zöldfa u. 1., hrsz.: 2 | 40 | 40 | 40 | 40
R-Z04 | Sajópetri, Rózsa u.2., hrsz.: 457 | 37 | 37 | 37 | 40
A mérési eredmények határértékkel való összehasonlítása:

## Slide 9
30 dB-es hatásterület (védendő ingatlanok irányába): A hatásterület nagysága az osztályozótól: 900 m

## Slide 10
45 dB-es hatásterület (gazdasági területek irányába): a hatásterület nagysága az osztályozótól: 290 m