## Slide 1
Szikszó település szennyvíztisztító telep (Szikszó 062/6 hrsz-ú területen) létesítésére vonatkozó
Környezetvédelmi Hatásvizsgálata

## Slide 2
Általános adatok
Szikszó város meglévő szennyvíztisztító telep területe nem alkalmas arra, hogy ott az új igényeket kielégítő szennyvíztisztító telep létesülhessen. Ennek oka, hogy a település olyan léptékű átalakulásokon ment keresztül az utóbbi években, – különös tekintettel a Hell Energy, Hell Coffee és Quality Pack gyárak kapcsán megindult fejlesztésekre – hogy annak megoldása a régi teleppel még fejlesztés után sem reális. Ezért a régi szennyvíztisztító telep (069/3 hrsz.) felhagyásra kerül, azonban ott a SZATEV előkezelő felújításra kerül, illetve épül egy átemelő is, mely a települési és az előkezelt SZATEV szennyvizeket az új szennyvíztisztító telepre nyomja. A régi telep helyett új területen (062/6 hrsz.) kerül kialakításra egy új szennyvíztisztító telep.
A tisztított szennyvíz befogadója: Hernád 3+190 fkm szelvénye.
A távlati előrejelzések szerint az átlagos lakosegyenérték (LEÉ) terhelés:
települési szennyvíz: 18047 LEÉ
Hell Energy, Hell Coffee és Quality Pack szennyvíz: 100.693 LEÉ
A tervezett szennyvíztisztító telep max. összterhelése (ipari+kommunális): 100.693+18047=118.740 LEÉ.

## Slide 3
Tevékenység volumene (1)
Települési szennyvizek:
A tervezett szennyvíztisztítóra érkező távlati szennyvíz mennyiségek:
Meglévő terhelés: 900 m3/d
SZATEV lekötött: 150 m3/d
HELL kommunális növekmény: 106 m3/d
Tervezett ipari park: 500 m3/d
Autópálya lehajtónál tervezett létesítmények: 250 m3/d
Új lakótelep létesítése: 250 m3/d
NKÖHSZ: 50 m3/d
Bekötések távlati növekménye: 50 m3/d
Összesen: 2256 m3/d
Ehhez jön hozzá a szennyvíztisztító telep iszap és csurgalékvizeinek mennyisége: 338 m3/d.
Így a tervezett szennyvíztisztító telep távlati kapacitása: 2250 m3/d, csurgalékvízzel együtt: 2600 m3/d.

## Slide 4
Tevékenység volumene (2)
Hell Energy, Hell Coffee és Quality Pack szennyvíz:
Az egyes technológiai szennyvíz típusokra bontott távlati szennyvíz mennyiség becslést az 1. táblázat rögzíti (gyár vezetőségének adatszolgáltatás alapján):

## Slide 5
Tevékenység helye
A tervezett tevékenység Szikszón 062/6 hrsz. alatti ingatlanon valósul meg.
Az ingatlan adatai:
Helyrajzi szám: 062/6
EOV koordinátái:
X: 317 355, Y: 791 199
Területe: 3 ha 6232 m2
Művelési ág: szántó

## Slide 6
A szennyvíztelep hatása a levegőre
Telep építése: A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapján történt: A CO, a szénhidrogének, és a SO2 hatásterülete 77 méter.
Tisztított szennyvíz elvezető hálózat építése: nincs hatásterület.
Technológiai bűzhatás: A szennyvíztisztító telep műtárgyai diffúz felületi forrásnak tekinthetők. A tervezőtől kapott információk alapján a műtárgyak jelentős része lefedésre kerül. Jelentős szagkibocsátás nem várható az szennyvíztisztító üzemelése során.
Fűtési rendszer: Az épületek fűtését elektromos fűtéssel biztosítják. Így pontforrással nem számolhatunk a tervezett beruházás területén.

## Slide 7
Szállítás okozta légszennyezés
Hatásterület
3. számú főút (198+354 – 201+940): NO2 esetében 34 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a beruházás nélküli forgalomra. A szállítással növelt forgalom esetén szintén 34 méter (NO2) a hatásterület, mivel olyan kismértékű a forgalom növekedés. A többi komponens esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

## Slide 8
Szennyvíztelep okozta zajterhelés
Kivitelezés során az 50 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 111,4 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 272,8 m
A szennyvíztelep 960 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a kivitelezés hatására nem várható határérték túllépés az első ingatlannál. A védendő ingatlanoknál a zajterhelés mértéke:
LAM = 111,4 dB - 20*lg (960) + 3 dB – 11 dB + 2 dB – 0 – 4,7 dB – 1,85 dB = 39,21 dB

## Slide 9
Tisztított szennyvíz elvezetés (csőhálózat kiépítése):
A 60 dB-es zajterhelési határérték teljesülése:
LAM = 99,7 dB - 20*lg (d) + 3 dB -11 dB– 4,7 dB = 60 dB
d = 22,4 m
Üzemelés során az 50 dB-es határérték teljesülése:
A védendő ingatlanoknál a zajterhelés mértéke az üzemelés során:
LAM = 108,6 dB - 20*lg (960) + 3 dB – 11 dB + 2 dB – 0 – 4,7 dB – 1,85 dB = 36,41 dB
A számítási eredmények mutatják, hogy a zajterhelési határértékek minden védendő irányba teljesülnek, tehát zajcsökkentő intézkedésekre nincs szükség.

## Slide 10
Szállítás okozta zajterhelés
A szállítási tevékenység nem érint lakott települést.
Hatásterület: Az érintett utak esetében pedig hatásterület nem jelölhető ki, mivel a szállításból eredő zajterhelés növekedésének mértéke (max.: 0,07 dB) nem haladja meg a jogszabályban meghatározott 3 dB-t.

## Slide 11
Vízvédelem
Kivitelezés:
A tervezett beruházás a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni. A tevékenység során nem történik felszíni vagy felszín alatti vizekbe beavatkozás.
Az üzemelés során a következőket kell betartani a felszín alatti vizek védelme érdekében:
A havária tervben leírtakat be kell tartani.
A telepről ki- és beszállító gépjárművel csak megfelelő műszaki állapotú, rendszeresen karbantartott, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szállító járművek lehetnek.
Karbantartási munkálatok során be kell tartani az előírásokat.
A területen keletkező csapadékvíz rendezett elvezetéséről gondoskodnak.

## Slide 12
Összefoglalás
A tervezett tevékenység hatásai nem érik el a védendő területeket. A levegőszennyezés mértéke csekély. A zajterhelés szintén nem érzékelhető az első védendő ingatlanoknál.