## Slide 1: „Kerékpáros Park”
Miskolc, külterület, hrsz. 02053, 01043, 01042, 01044 és belterület, hrsz. 38507/6, 38507/7, 38502, 38508

## Slide 2: Tervezett tevékenység célja
Több generáció számára elérhető kerékpáros park létrehozása.
A sport kedvelői biztonságos, ellenőrzött körülmények között tudjanak hódolni ezen sportnak, akár hobbi szinten is-Magyarországon már létesültek fekete downhill-pályák (pl. Sopron, Mátra, Eplény), azonban olyan pálya, amely nemcsak a profik számára teljesíthető, ezidáig nem létesült Magyarországon.
2 db, különböző nehézségi fokozatú downhill pálya és egy pumptrack pálya kerül kialakításra.
A 38507/6 hrsz-ú ingatlanon lévő épület átépítésével egy kiszolgáló épület.
A libegő felső végpontjánál egy kerékpáros kiszálló, illetve a végpont közelében egy fedett esőbeálló.

## Slide 4: Tervezett helyszín
A pályák közül a tervezett fekete pálya nyomvonala mintegy 1950 m, a kezdőknek is alkalmas kék pálya hossza pedig mintegy 4700 m. A szintkülönbség 273 m.
A Pumptrack pálya a libegő jávorhegyi felső érkezési pontjánál található fennsíkra kerül telepítésre, ideális helyigénye 800-1000 m2-es sík terület.

## Slide 5: Downhill-pályák
A pályák kiindulási pontjait a libegő felső végpontja közelében tervezik
Az érkezési pontot a fekete pálya esetében a 38507/6 hrsz-ú ingatlanra, a kiszolgáló épület közelébe tervezik, a kék pálya esetében az Erzsébet sétány melletti turistaútig, itt a downhill pálya hivatalosan véget ér, a kiszolgáló épülethez a turista úton, majd a sétányon – a kerékpárt tolva – keresztül juthatnak vissza a sportolni vágyók.
A pályák építése természetes – helybeni – anyagok felhasználásával történik. Burkolat szélessége 1,6 m.
A laposabb lejtőkön a nyomvonal alapjának kialakítása földből, a szükséges helyeken pedig zúzottkő segítségével történik. A meredekebb hegyoldalakon a kanyarok és nyomvonal támasztását stabilan egymásra helyezett nagyobb méretű kövekkel, azaz enyhén a hegy felé döntött kőfallal célszerű elérni. A futófelület alá kisebb kövek, zúzottkő kerül, majd maga a futófelület töltése és tömörítése következik.
A mini méretű munkagépekkel a nyomvonal kialakítása, oldalirányú szintezése, pályaelemek építése és vízelvezetési módok létrehozása után a finisher csapat kézi szerszámok segítségével véglegesítik, lapvibrátorral tömörítik a felületet. Az építés a biztonsági eszközök és a szükséges táblák, jelölések kihelyezésével zárul.

## Slide 7: Pumptrack pálya
A Pumptrack pálya a libegő jávorhegyi felső érkezési pontjánál található fennsíkra kerül telepítésre a hrsz. 01042 alatti ingatlan egy részén, ideális helyigénye 800-1000 m2-es sík terület, valamint a hozzá kapcsolódó járulékos építmények helyigénye.
Tervek szerint egy nyomvonal/körpálya valósul meg a beruházás során. Burkolata aprószemű tömörített zúzottkő. A por megfogására és a futófelület keményítésére – ezzel a pálya fenntarthatóságának segítségére – egy speciális – környezetbarát – anyagot kívánnak használni (Dustex).

## Slide 9: Kiszolgáló épület
A 38507/6 hrsz-ú ingatlanon lévő használaton kívüli épületet a projekt keretein belül fel kívánják újítani, átépíteni, és a kerékpáros parkhoz kapcsolódóan egy kiszolgáló épületet terveznek a helyére.
Tervek szerint a kiszolgáló épületben az alábbi helyiségeket kívánják kialakítani:
földszint: kerékpárkölcsönző, kerékpárszerviz (a downhill-pályához kapcsolódóan), kerékpármosó, elsősegélynyújtó, TMK műhely (pálya karbantartáshoz), kiszolgáló helyiségek (gépészeti helyiség)
emelet: emeleti terasz, közlekedő, fogyasztótér, tárgyaló, eladótér, büfé üzemitér, személyzeti öltöző, gazdasági folyosó, takarító szertár, öltözők, szociális blokkok
Kültéren kialakított egységek: fekete pálya befutó, külső kerékpár tároló, színpad/dobogó

## Slide 10: Esőbeálló, kerékpáros kiszálló hely
A libegő fenti fogadóépülete mellett korábban már megépítésre került egy esőbeálló, melyhez hasonlót kívánnak megépíteni jelen beruházással.
Alapterülete 5,95 x 4,95 m. Padozata tömörített altalaj, valamint kavicsfeltöltés
A tervek szerint a libegő 10. számú oszlopa után egy kerékpáros kiszálló helyet is terveznek, a könnyebb használhatóság, kiszállás érdekében.

## Slide 11: Környezeti elemek és veszélyeztető tényezők vizsgálata
Levegő
Geokörnyezet
Felszíni vizek
Hulladékgazdálkodás
Élővilág
Táj
Zaj- és rezgés

## Slide 12: Levegő
Építés: Munkagépek által okozott légszennyezés hatása várhatóan nem lesz érzékelhető.
Működés: A downhill pálya és pumptrack pálya, valamint a beruházáshoz kapcsolódó további létesítmények (esőbeálló, kerékpáros kiszálló) működése esetében légszennyezés nem várható. Robbanómotoros járművekkel nem lehet közlekedni a kiépített pályákon. A kiszolgáló épület esetében bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem létesül. Az épület fűtését, melegvíz-ellátását hőszivattyúval kívánják biztosítani.
Összefoglalva a leírtak alapján kijelenthető, hogy a beruházás hatása semlegesnek tekinthető levegőtisztaság-védelmi szempontból. A kivitelezési munka kis mértékben terhelőnek tekinthető, hatása elviselhetőnek minősíthető.

## Slide 13: Geokörnyezet
Építés: A jelenlegi geokörnyezeti (domborzat, földtan, talaj) viszonyokban a beruházás elhanyagolható változást eredményez a telepítési (pályakialakítási) szakaszban.
Termőföldet nem érint a beruházás.
Működés: A kerékpárokkal a már kiépített, tömörített pályavonalon közlekednek. Robbanómotoros járművekkel nem lehet közlekedni a kiépített pályákon.
Talajerózió kizárólag a nyomvonalak keskeny sávját érinti..
Összefoglalva a leírtak alapján kijelenthető, hogy a beruházás hatása, illetve a kivitelezési munka kis mértékben terhelőnek tekinthető a geokörnyezeti viszonyokra, hatása elviselhetőnek minősíthető.

## Slide 14: Felszíni vizek
Építés: A kivitelezés önmagában nem jelent veszélyt a felszíni vizek vízminőségére, a felszíni vizeket közvetlen és közvetett igénybevételek, hatások nem érik.
A munkagépek diesel üzeműek, csak olyan gépekkel dolgoznak, amelyek műszaki állapota hibátlan. A munkagépek tankolása a helyszínen történik, a tankolás során, illetve a területen történő tárolás, állás során is minden esetben textil olajfelszívó szőnyeget használnak, arra az esetre, ha a tankolás/állás során üzemanyag folyna el.
Működés: A kerékpár pályák valamint a beruházáshoz kapcsolódó további létesítmények (esőbeálló, kerékpáros kiszálló) üzemelése során a felszíni vizeket közvetlen és közvetett igénybevételek, hatások nem érik.
A csapadékvíz nem szennyeződik semmilyen anyaggal.
A kiszolgáló épületben keletkező kommunális szennyvizet a városi közcsatornába vezetik. A kerékpármosó esetében építőipari műszaki engedéllyel (ÉME engedély), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező olajfogót fognak letelepíteni.
Összefoglalva a leírtak alapján kijelenthető, hogy a beruházás, kivitelezési munka hatása semlegesnek tekinthető vízvédelmi szempontból. Havária esetében esetleg terhelőnek tekinthető, hatása elviselhetőnek minősíthető.

## Slide 15: Hulladék-gazdálkodás
Építés: A pályák kialakítása természetes anyagokból történik, a kialakítás során „üzemszerűen” nem várható hulladékképződés.
A területen dolgozó munkagépek diesel üzeműek, csak olyan gépekkel dolgoznak, amelyek műszaki állapota hibátlan. A mini munkagépek tankolása a helyszínen történik, a tankolás során minden esetben textil olajfelszívó szőnyeget használnak, arra az esetre, ha a tankolás során üzemanyag folyna el, illetve a munkagépek állása idején is használják ezeket. A már nem használt, szennyezett olajfelszívó szőnyegeket összegyűjtik, veszélyes hulladékként kezelik, arra engedéllyel rendelkező szakcégnek átadják ártalmatlanításra.
Működés: Az üzemelés során a pályán, valamint a beruházáshoz kapcsolódó további létesítményeknél (esőbeálló, kerékpáros kiszálló) várhatóan csak kommunális hulladék fog képződni.
A keletkező kommunális hulladékokat a kihelyezett kukákban gyűjtik, heti rendszerességgel közszolgáltatóval elszállíttatják.
A kiszolgáló épületben kialakításra kerül egy kerékpárszervíz is, így indokolt az épületben a keletkező hulladékok tárolására egy munkahelyi gyűjtőhely kialakítása. Az itt gyűjtött hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően fogják gyűjteni, elszállíttatni.
Összefoglalva a leírtak alapján kijelenthető, hogy a keletkező hulladékok gyűjtése, tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően fog történni.

## Slide 16: Élővilág-védelem
Építés: A tervezett beruházás építése során várhatóan számolni kell a nyomvonal kialakításokkal végzett földmunkák felső talajréteget érintő élőhely hatásával. A munka végzése érinti a pálya keskeny sávjában az erdő aljnövényzetét. A védett növényfajok közül a legnagyobb egyedszámban a kardos madársisak és madárfészek kosbor vannak jelen. Esetükben a hatások csökkentése érdekében elkerülhetetlen a legkörültekintőbb és legóvatosabb kivitelezés. A két faj vizsgálat során előkerült egyedei azonban - a térségi és országos szintű állománynagyságához viszonyítva - igen kis számban érintettek. Szintén ide sorolható érintettség tekintetében a piros madársisak faj is. Érzékenyebbnek tekinthetők az észlelt nőszőfű és palástfű egyedek. Ez utóbbiak „Javasolt hatáscsökkentő intézkedések” fejezetben betartottak kíméletével megóvhatóak és ezzel összességében megállapítható, hogy a védett növényfajokra és a térképezett élőhelyekre vonatkozóan a tervezett beruházás hatását elviselhető mértékűnek ítéljük.
Az állatfajok esetében a kevésbé mobilis fajok tekintetében várható nagyobb hatás. A mozgékonyabb és röpképes fajok esetében várható, hogy azok egyedei a kivitelezés során a területről elmenekülnek. A védett állatfajok közül három lepkefaj, tíz madárfaj költése valószínűsítva, a nyomvonal mentén a hatásterületen belül egy-egy kétéltű és hüllő két emlősfaj jelenlétét igazoltuk, A „Javasolt hatáscsökkentő intézkedések” fejezetben betartottak mellett és az állatfajok egyedeinek érintettsége jelentősen mérsékelhető és az állatok esetében is megállapítható, hogy a tervezett beruházás hatását elviselhető mértékűnek ítéljük.

## Slide 17: Élővilág-védelem
Üzemelés: Védett növényfajok egyedeinek további pusztulása és az élőhelyek állapotának további károsítása nem várható az üzemelési fázis során, amennyiben a pályákat a sportolók rendeltetésszerűen fogják használni és azokról nem térnek le. Mivel a tervezett kerékpáros pályák tervezett területén már napjainkban is végzik a - jövőben intézményesített formában és keretek között végzendő - downhill sportot, valamint azt a már meglévő libegő, egyébként is zavart, degradált nyomvonala mentén valósítják meg, a botanikai értékek jelentős károsítása az üzemelési időszakban nem várható. Ezért a tervezett beruházás hatását a botanikai értékek tekintetében az üzemelési időszakban semleges mértékűnek ítéljük.
Az üzemelési fázisban a pályák területén a nagy sebességgel mozgó kerékpárok által okozott gázolások jelenthetik a legnagyobb veszélyt a területen élő állatfajok egyedeire nézve. Ezért a fekete pálya esetében éjszakai, illetve csapadékos időben megvalósuló kerékpározás esetén elképzelhető a lassabb mozgású élőlények (pl.: puhatestűek, rovarok, szalamandra, stb.) esetleges gázolása. Azonban a „Javasolt hatáscsökkentő intézkedések” fejezetben részletezettek betartása mellett a tervezett beruházás hatását az üzemelési időszakban is elviselhető mértékűnek ítéljük.

## Slide 18: Tájvédelem
A „Kerékpáros park” létesítésének tájképi hatása az érintett területeken a libegő és a hozzákapcsolódó építmények megvalósításával már módosuló tájképi megjelenés mellett semleges, illetve elviselhető hatású

## Slide 19: Zaj- és rezgésvédelem
Építés: A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletében szereplő zajterhelési határértékekkel összehasonlítva a védendő homlokzat előtt kialakuló hangnyomásszintet, megállapítható, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsátás a követelmény értéknek nappali időszakra megfelel.
Éjszakai időszakban munkavégzés nem történik
Működés: A „Kerékpáros Park” működése során várhatóan nem kerül letelepítésre olyan zajforrás, amely az alapzajtól elkülönülő zajkibocsátással üzemel. A pályákon robbanómotoros járművekkel tilos közlekedni.
Összefoglalva a leírtak alapján kijelenthető, hogy a beruházás hatása semlegesnek tekinthető zajvédelmi szempontból. A kivitelezési munka kis mértékben terhelőnek tekinthető, hatása elviselhetőnek minősíthető.

## Slide 20: Javasolt hastáscsökkentő intézkedések
Mivel az illegális pályákat várhatóan nem használják a jövőben, azokat az élővilág kolonizálni fogja és a most eltűnő élőhelyekkel és felszínekkel közel azonos kiterjedésben tudja visszafoglalni azokat a természet. Ezért javasolt a korábban használt illegális pályák felszámolása és lezárásukkal, érintetlen állapotban tartásukkal elősegíteni az élőhelyek regenerációját.
Javasolt a pályák használatát a nappali órákra korlátozni, elkerülendő az éjjel aktív, lassabb mozgású fajok gázolását.
A kivitelezési munkákat a lehető legkevesebb fa kivágása mellett kell elvégezni.
A kivitelezés során javasolt a fakivágási, talajfelszínt érintő kivitelezés munkálatokat fészkelési időszakon és vermelési időszakon kívül (augusztus 15 – október 31. között) végezni.
A kerékpár pálya kivitelezését a területen megtalálható idős, odvas fák kíméletével, azok kivágása nélkül kell megvalósítani.
Nézők előtt megrendezett versenyek esetében javasolt a nézők kizárása a zárt erdőtömbök területéről. Nézők számára a libegő sávjában, illetve az érkezési és induló állomáson javasolt kijelölni várakozó helyeket
Javasolt a védett palástfű és nőszőfű egyedek kijelölése kivitelezés előtt és a nyomvonalat azok elkerülésével javasolt kivitelezni.
A kivitelezések során a keletkező munkaárkokba esetlegesen belekerülő kétéltű, hüllő, valamint a kisemlős egyeket ki kell menteni.