## Slide 1: Miskolc, Diósgyőri Vár – Lillafüred kerékpárút létesítése KÖRNYEZETi hatástanulmány prezentáció
Vibrocomp Kft.
Miskolc, 2021. december 8.

## Slide 2: Környezeti hatástanulmány tárgya
A vizsgált nyomvonal a környezeti hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. c) pontja alapján (kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül).
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a beruházás Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, vizsgálni kell a beruházás hatását a Natura 2000 területre.
„Bükk-fennsík és a Lök-völgy” (HUBN20001), „Bükk-hegység és peremterületei” (HUBN10003) érintettek  Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció.
Közeli barlangok miatt  Barlangászati szakvélemény.
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások (5. sz. melléklet 54. sor) értelmében belső védőövezeten belül közlekedésre szolgáló létesítmény kiépítése tilos (egyéb út, kerékpárút építése), viszont a külső védőövezeten belül a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

## Slide 3: Környezeti hatástanulmány tartalma
Előzmények összefoglalása
A tervezett tevékenység bemutatása (célja, engedélykérő adatai, műszaki adatok, kapcsolódó műveletek, tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és rendezési tervekkel való összhang)
A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása (közvetlen, közvetett)
Katasztrófavédelmi elemzés
A várható környezeti hatások becslése és értékelése – szakáganként,
  Építés, üzemelés, havária és felhagyás hatásai, javasolt védelmi intézkedések
Víz Keretirányelv vizsgálat és Klíma kockázatelemzés
Az egyéb adatok, mellékletek (helyszínrajzok)
Közérthető összefoglaló
Natura 2000 hatásbecslés
Barlangászati szakvélemény

## Slide 4: Talaj és felszín alatti vízvédelem
  Alapállapot felmérése
  Talajtani adottságok:
  rendzina talaj – gyenge termékenységű, szélsőséges vízgazdálkodás;
  réti öntéstalaj – közepes termékenységű, jó vízgazdálkodás.
  Felszín alatti víz viszonyok:
  Déli-Bükk, felszíni vizek mellett karsztvíz a legnagyobb vízkincs, források erednek belőle;
  talajvízmentes terület;
  üzemelő és távlati érintett vízbázisok: Miskolc, Anna-források (belső-és külső védőövezet); Miskolc, Tavi-forrás hidrogeológiai „A” és „B” védőterület.
  Építés, üzemelés hatásai
  kismértékű területigénybevétel;
  munkagépek hatására talajtömörödés;
  vízbázisok érintettségével kell számolni, karsztos területek érintettek  védelmi intézkedések;
  üzemelés során az érintett vízbázisok védőterületén, ill. barlangok védőövezetén csak kerékpáros forgalom engedélyezett az erdészeti gépjárművek mellett  nem várható szennyezés;
  munkagépek, tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet szennyezés, havária esemény bekövetkeztekor.
  Intézkedések
  vízbázisok belső, külső és hidrogeológiai „A” védőövezetén belül nem jelölhetők ki hulladéktárolók, még
  ideiglenesen sem;
  rekultiváció – talajlazítás, talajminőségromlás szerves trágyával, zöldtrágyával történő helyreállítása;
  munkagépek karbantartása, technológiai fegyelem;
  felkészülés havária helyzetre (havária terv);
  havária esetén szennyező anyag továbbterjedésének megakadályozása;
  dolgozók számára oktatás az olajszennyezés megakadályozásáról és felszámolásáról;
  olajszívó anyag, olajos hulladék gyűjtésére alkalmas eszköz és tározó edény biztosítása;
  erdészeti gépjárművek jelenleg is használt biztonsági követelményeinek alkalmazása;
  kerékpárút sorompóval történő lezárása az erdészeti gépjárműveken kívüli járműhasználat megelőzésére.

## Slide 5: Felszíni vízvédelem
  Alapállapot felmérése
  Vízrajzi adottságok:
  A tervezési terület környezetében több vízfolyás is található. Érintett vízfolyás a Szinva-patak.
  Belvíz veszélyeztetettség:
  Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve alapján nem rendszeresen belvízjárta terület;
  „B” közepesen veszélyezett kategóriába, települések ár-és belvíz veszélyeztetettsége alapján (18/2003. (XII.9.) Korm.rend).
  Árvízvédelem:
  Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve alapján nem fekszik nagyvízi meder övezetében;
  A 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valószínűségű potenciális elöntési térképek alapján nem árvízveszélyes terület.
  Építés, üzemelés hatásai
  nyomvonalat keresztező Szinva patak esetleges szennyezése – védelmi intézkedésekkel elkerülhető;
  kivitelezés során vízelvezetés biztosítása, lefolyó csapadékvíz vízfolyást károsító hatásának megakadályozása;
  burkolt felület arányának növekedése a beruházás hatására;
  üzemelés során a kerékpárút Szinva-patakot megközelítő szakaszon már nem járhatnak erdészeti gépjárművek sem  szennyezés kizárható;
  téli síkosságmentesítés környezetbarát módon  szennyezés kizárható.
  Intézkedés
  munkagépek karbantartása, technológiai fegyelem;
  berendezések műszaki állapotának fokozott és folyamatos ellenőrzése;
  teljes nyomvonalszakaszon nem megengedett a járművek, munkagépek karbantartása, üzemanyaggal feltöltése;
  gépek tisztása kizárólag a tároló telepen, gépjárművek tisztására mosók kialakítása;
  élővízfolyásba szennyezőanyag bevezetése tilos;
  kommunális szennyvizek zárt tartályokba gyűjtése, ártalmatlanítás szennyvíztisztító telepen.

## Slide 6: Levegőtisztaság-védelem
Jelenlegi állapot
Miskolci automata mérőállomás adatai alapján a térség levegőminősége jó.
Kivitelezés hatásai
a legközelebbi lakónál a szálló por (PM10) értéke várhatóan meghaladja a 24 órás egészségügyi határértéket;
a javasolt védelmi intézkedés betartásával határérték alá csökkenthető;
a kivitelezés során fellépő levegőterhelés ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rövid ideig terhel.
Üzemelés hatásai
a kerékpárút üzemelése során levegőterheléssel nem kell számolni, a tervezett fejlesztés levegővédelmi szempontból semleges.
Épített környezet védelme
Épített környezet szempontjából a nyomvonal nem érint:
ex lege védett területeket;
régészeti lelőhelyet;
műemléket, vagy védelem alatt álló objektumot.
  Települési és épített környezetre nincs jelentős hatása a kerékpárútnak

## Slide 7: Élővilágvédelem
  Alapállapot felmérése
  Elhelyezkedés:
  Bükk flórajárás: erdőtársulása, középhegységi bükkös;
  Közép-dunai faunakerület, Ősmátra faunakörzet, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Bükk alkotta faunajárás.
  Védett területek:
  Helyi jelentőségű védett terület érintettség nincs;
  „Bükk-fennsik és Lök-völgy” (HUBN20001) Natura 2000 terület igénybevétel ~2 ha;
  „Bükk-hegység és peremterületei” (HUBN10003) Natura 2000 terület igénybevétel ~4,5 ha;
  Országos Ökológiai Hálózat: ökológiai magterület érintettség ~4,6 ha.

## Slide 8: Élővilágvédelem
  Építés, üzemelés hatásai
  építés során jelenlegi idegen anyagoktól mentes területre inert és nem természetes anyagok beépítés;
  élőhelyek, természetszerű élőhelyek területének csökkenése, közvetlenül 13 faj egyede érintett;
  természetes növény-és talajtakaró roncsolása, visszatelepülő invazív növényfajok;
  inváziós növényfajok betelepülése  potenciális veszélyes a jelölő élőhelyekre  őshonos, tájra jellemző fajok kiszorulása;
  élőhelyek fragmentációja;
  közlekedésből származó szennyezőanyag-terhelés;
  út menti szegélynövényzet, rézsűnövényzet „csalogató” hatása, kistermetű állatfajok elütési kockázatának növekedése;
  gyalogos forgalom megjelenése az érintett területeken, zavaró hatás.
  Intézkedések
  fás szárú növényzet kitermelése vegetációs időszakon kívül (október 1. – március 1. között);
  védett területen és Natura 2000 területen kizárólag a nyomvonalon és az erdészeti utakon lehet tartózkodni;
  azon kívül munkálatok nem lehet végezni, depóniákat, telephelyeket nem lehet létesíteni;
  kivitelezési időszak előtt fakivágási tervet kell készítése, idős fák vizsgálata denevérek miatt  denevérek lakta fák kivágása csak a denevérek biztonságának biztosítása mellett.

## Slide 9: Tájvédelem
Alapállapot felmérése
Miskolc Megyei Jogú Város településszerkezeti terve alapján településközpont vegyes zóna, védelmi rendeltetésű erdőzóna, gazdasági rendeltetésű erdőzóna és közpark zóna besorolású területeket érint;
több üzemtervezett erdőrészlet érintett;
a nyomvonal mentén egyedi tájértékek találhatók (egyedülálló, kimagasló sziklák, kőtömbök, József Attila-szobor).
Tájhasználati konfliktusok
ökológiai szempontból értékes, természetközeli területeket érint;
tájképvédelmi terület övezetén halad keresztül (9/2019. (VI. 14. MvM rendelet).

## Slide 10: Tájvédelem
Építés hatásai
a jelenlegi utak kiszélesítése, aszfaltburkolattal való ellátása, valamint magasban (lábakon) vezetett szakaszok építése és tíz pihenőhely kialakítása;
várható erdőterület-igénybevétel: 2,74 ha.
Üzemelés hatása
elhanyagolható mennyiségű hulladék keletkezése a pihenők környezetében  hulladékgyűjtő edényzet elhelyezése a pihenőknél, információs és figyelemfelkeltő táblák a környezettudatos magatartásra.
Javasolt védelmi intézkedések
felvonulási utak megfelelő kialakítása (Natura 2000 területeken anyagnyerő és depóniahelyek nem jelölhetők ki);
rehabilitáció a kivitelezést követően (tereprendezés, növénytelepítés, 3-5 éven keresztül utógondozás, évente kétszeri gyommentesítő kaszálás);
rézsűfelületek tájba illesztése növénytelepítéssel.

## Slide 11: Zajvédelem
  Jelenlegi állapot
  közvetlen hatásterület: a háttérterhelést a természet hangjai határozzák meg.
  Építés hatásai
  építés alatti zajterhelési határérték (nappal):
    Kertvárosias lakóterület, védelmi rendeltetésű erdő: LTH = 65 dB,
    Vegyes terület : LTH = 70 dB;
  építési alatt a legközelebbi védendő épületnél az építés zajterhelése nappal 3,0 dB-lel lép túl az előírt határértéket;
  zajtól védendő lakóterületek és üdülőterületi ingatlanokhoz közel helyezkedik a nyomvonal, ezért külön zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni;
  szállítás: Várhatóan nem okoz 3 dB-nél nagyobb mértékű járulékos zajterhelés változást.
  Üzemelés hatásai
  kerékpároktól származó gördülési zaj nem számottevő, kimutatható mértékű zajterhelés változás nem várható;
  üzemelés hatása elviselhető, környezetre gyakorolt hatás nem jelentős.
  Intézkedés:
  zajvédelmi építési terv készítése → határérték túllépés kérelmezése.

## Slide 12: Javasolt monitoring vizsgálatok
Felszín alatti vízvédelem
Építés követően munkagépek és üzemanyag tárolók ideiglenes tárolóhelyén.
  Helyszín:
Völgy irányú levezetésben, ahol mintavételezésre lehetőség van (U alakú csapadékvízgyűjtő).
  Vizsgálat ideje:
Az építési munkálatok befejezését követően, a terület rekultivációja előtt.
Üzemelés alatt évente egy alkalommal.
  Vizsgált paraméter:
TPH-GC, ólom, réz, cink, kadmium földtani közegből és talajvízből.
Élővilágvédelem
5+230 – 5+600 km szelvények közötti szakaszon botanikai vizsgálatok végzése a kerékpárút 30-30 m-es sávjában;
az inváziós növényfajok terjedésének vizsgálata a kerékpárút mentén az üzembehelyezéstől számított 3 éven keresztül;
kis testméretű állatfajok (futóbogarak, lepkék, hüllők, kétéltűek) elütési kockázatának vizsgálata az üzembehelyezéstől számított 3 éven keresztül.

## Slide 13: Natura 2000 hatásbecslés
  „Bükk-fennsik és Lök-völgy”:
  „Bükk-fennsik és Lök-völgy” (HUBN20001) Natura 2000 terület igénybevétel ~2 ha;
  6 jelölő élőhely, 5 közvetlenül érintett (~1,3 ha), 2 kiemelt jelentőségű élőhely (~0,2 ha).
  „Bükk-hegység és peremterületei”
  „Bükk-hegység és peremterületei” (HUBN10003) Natura 2000 terület igénybevétel ~4,5 ha;
  1 jelölő madárfaj, Örvös légykapó (Ficedula albicollis) esetén időszakos, kis mértékű negatív hatás  populációt nem veszélyezteti, jelentős negatív hatás nem áll fenn.

## Slide 14: Barlangászati szakvélemény
Közvetlenül barlangot nem érint a nyomvonal;
1 barlang 50 méteres pufferterületének érintettsége (45 m távolságra a nyomvonaltól) 5 + 505 km. szelvénynél;
építés időszakában közvetlen, káros hatás nem várható;
kerékpárút üzemelése semleges barlangvédelmi szempontból.

## Slide 15: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!